## Slide 1
뇌졸중 손 재활을 위한
마스터–슬레이브 공압 글러브 및
3D 운동학 기반 평가 시스템
RGB-D 운동학 수치와 일반인 참조를 활용한 VLM 평가 타당성 연구
한동대학교 기계제어공학부
이재용
Research Proposal / Capstone Presentation
HANDONG GLOBAL UNIVERSITY

## Slide 2
목차
뇌졸중 손 재활을 위한 3D 운동학 기반 평가 시스템
01
연구 배경
왜 자동 평가 타당성 검증이 필요한가
02
문제 정의·연구 질문
Video-only VLM 한계와 핵심 비교
03
실험 방법
맨손 파지 과제·3D 특징·검증 설계
04
현재 진행·향후 계획
구현 현황과 독립 시험 단계

## Slide 3
연구 배경
뇌졸중 손 재활을 위한 3D 운동학 기반 평가 시스템
왜 평가 실험을 따로 검증해야 하는가?
치료 시스템과 자동 평가 시스템은 목적과 정답이
다르므로 분리해서 검증한다.
본 주 분석은 글러브를 제거한 맨손 파지 과제에서
자동 평가의 타당성을 검증한다.
모델의 기준 정답은 같은 시행을 독립적으로 판독한 전문가의 연구용 과제 평가이다.
치료 시스템
공압 글러브는 병행 개발
→ 치료 효과는 본 주 분석의 목표가 아님
평가 시스템
맨손 수행 + RGB-D
→ 수행 판정의 타당성 검증
주 Reference
전문가 2인의 독립 판독
형태·유지·해제 + 0/1/2/NA
별도 FMA
임상 연관성의 보조 지표
모델 입력 금지
핵심
이번 실험은 “FMA 자동채점”이 아니라, 맨손 과제 자동평가가 전문가 판단에 가까워지는지 검증하는 연구다.

## Slide 4
문제 정의
뇌졸중 손 재활을 위한 3D 운동학 기반 평가 시스템
영상만으로는 세밀한 운동 차이를 안정적으로 정량화하기 어렵다
뇌졸중 재활 영상 연구에서 현재 VLM은 impairment를 안정적으로 예측하지 못했다.
환자 중증도가 달라도 예측이 비슷하게 모이는 score flatlining이 보고됨
이는 “우리 과제의 실패”가 아니라, video-only 접근의 한계를 보여주는 선행 근거
따라서 측정된 운동학 정보를 명시적으로 추가했을 때 판단이 개선되는지 직접 비교해야 함
선행 연구의 시사점
영상
수행 장면
VLM
영상 해석
판정
정량화
세밀한 운동학 차이
차이를 구분 못하고 중간
핵심
Li et al. (2026), PLOS Digital Health

## Slide 5
핵심 연구 질문
뇌졸중 손 재활을 위한 3D 운동학 기반 평가 시스템
같은 환자·같은 시행에서 추가 정보가 판단을 개선하는가?
“영상만 제공했을 때보다 검증된 운동학 수치와 건강인 참조 정보를 함께 제공했을 때, VLM 판단이 전문가의 독립 평가에 더 가까워지는가?”
주 비교
A1 Video-only
RGB 프레임 + 동일 과제 지침
→ 영상 단독 평가
VS
A3 Feature-Grounded
동일 RGB + 운동학 수치 + 건강인 참조
→ 주 제안 조건
전문가 Reference
같은 시행의 독립 판독
형태·유지·해제 + 종합 등급
가설: A3가 A1보다 환자별 평가 오차가 작고, 정확 일치율이 높을 것이다.
핵심

## Slide 6
실험 방법
뇌졸중 손 재활을 위한 3D 운동학 기반 평가 시스템
본 주 분석은 “맨손 파지 과제”에 한정한다
병행 개발(주 분석 제외)
건측 손 → Flex 센서 → MCU → 공압 글러브 → 환측 손 보조
치료 효과 검증은 별도 연구 목표
평가 과제
원통 파지
지름 5 cm × 높이 10 cm
물체는 탁자에 둠
구형 파지
지름 7 cm
낮은 받침에 고정
측면집기
두께 1.5 cm
폭 4 cm × 높이 7 cm
한 시행의 흐름
시작 자세 → 파지 → 준비 신호
→ 2초 유지 → 손가락을 펴서 접촉 해제
들기·운반·공중 유지 없음 / 각 과제 8회 기록
핵심
손 가림을 피하기 위해 모델 평가용 수행은 맨손으로 고정하고, 실패 시행도 성공할 때까지 반복하지 않는다.

## Slide 7
실험 방법
뇌졸중 손 재활을 위한 3D 운동학 기반 평가 시스템
RGB-D에서 “검증 가능한” 운동학 특징만 추출한다
RGB-D 캡처
RGB + depth
타임스탬프
손 랜드마크
MediaPipe
21개 좌표
Depth 정합
landmark pixel에
depth 매칭
원시 특징
MGA · TMGA
준비시간 · 해제 개방
구조화 입력
짧은 궤적 + 요약값
품질 지표 포함
해석 시 주의
• 측면집기의 엄지–검지 거리는 실제 접촉 간격이 아니므로 설명적 값으로만 사용
• 손가락 관절각/TAROM은 필수 입력이 아니며, 별도 검증에 성공한 경우만 보조 특징으로 추가
건강인 참조 정보
건강인 20여명 × 과제별 8회 → 먼저 중앙값 요약
참가자별 값으로 평균·SD·중앙값·범위 계산
참조값이지 “임상 정답/진단 임계값”은 아님
핵심
영상은 행동 맥락을 제공하고, RGB-D 특징은 모델이 직접 추측하기 어려운 정량 정보를 명시적으로 제공한다.
Amprimo et al. (2024), Biomedical Signal Processing and Control

## Slide 8
측정 검증
뇌졸중 손 재활을 위한 3D 운동학 기반 평가 시스템
VLM보다 먼저: RGB-D 측정값이 실제 값과 맞는지 확인한다
“시스템이 돌아간다”와 “측정이 맞다”는 서로 다른 검증이다.
01
정적 거리·Depth
작업 영역 여러 위치의 알려진 간격과 D455 측정값 비교
거리 편향 · MAE · 오차 분포
02
동적 손 거리 / MGA
개발 참가자의 손 벌림·가림 상황 반복 측정
가능하면 독립 모션캡처와 비교
MAE · 자세별 유효율 · 재검사 차이
03
품질·결측
유효 프레임 비율, 최장 결측, 보간 비율, 피크 주변 유효성
실패 특징은 모델 입력에서 제외
독립 기준 장비가 없다면 “정확한 동적 3D 거리 검증”을 했다고 주장하지 않는다.
핵심
상관계수만 보지 않고 편향·MAE·오차 분포·유효율·재검사 차이를 함께 보고한다.
Amprimo et al. (2024): gold-standard motion capture 기반 hand tracking validation

## Slide 9
AI 평가 검증
뇌졸중 손 재활을 위한 3D 운동학 기반 평가 시스템
주 비교는 A3 − A1: 같은 시행을 모든 조건에 넣는다
A1 영상 단독
RGB 프레임 + 과제 지침
→ video-only 성능
A2 + 운동학
A1 + 원시 수치·짧은 궤적
→ 측정값 추가 효과
A3 + 건강인 참조
A2 + 건강인 참조 정보
→ 주 제안 조건
A4 영상 제외
수치 + 참조만 제공
→ 영상의 추가 효과 확인
전문가가 만드는 주 Reference
2명의 훈련된 평가자가 모델 결과·3D 특징·FMA를 보지 않고 독립 판독
형태 | 유지 | 능동적 접촉 해제 | 보조·중단 | 판독 불가
연구용 종합 등급: 0 = 형태 미완성 / 1 = 형태는 완성했으나 유지·해제 미완료 / 2 = 모두 완료 / NA = 판독 불가
주 결과
환자별 A3 MAE − A1 MAE
정확 일치율 · 혼동행렬
판독 가능률 · 참가자 단위 신뢰구간
별도 FMA: 환자 내 보조 상관 분석만 수행
핵심
A3가 A1보다 전문가 판정에 더 가까운지 검증하며, 연구용 0/1/2를 FMA 점수로 해석하지 않는다.
Tang et al. (2025): 운동학 특징을 LLM 입력에 제공하는 선행 접근

## Slide 10
현재 진행 상황
뇌졸중 손 재활을 위한 3D 운동학 기반 평가 시스템
지금까지 구현된 것과 아직 검증되지 않은 것을 분리한다
구현 완료
RealSense / Webcam 실시간 캡처
MediaPipe landmark + depth 정합 로직
비동기 저장: NPZ / AVI / CSV / timestamp
PyQt6 세션 UI 및 실시간 상태 표시
자동 테스트 23개 통과 · 실제 기록 세션 무손실 저장 확인
확인된 것
데이터 획득·저장 파이프라인은 동작한다.
※ 기록 무결성 ≠ 측정 정확도
다음에 고정·검증할 것
• 3D 거리 / MGA 측정 정확도
• 목표 파지·유지·해제 판독 기준
• 특징 정의·결측 규칙·프롬프트·모델 버전
• A1/A2/A3/A4 동일 입력·출력 형식
핵심
현재는 “획득 플랫폼 구현 완료” 단계이며, 첫 환자 결과를 보기 전에 측정·판독·모델 조건을 고정해야 한다.

## Slide 11
향후 계획
뇌졸중 손 재활을 위한 3D 운동학 기반 평가 시스템
개발 → 참조 구축 → 독립 환자 시험 순으로 진행한다
01
개발·벤치
건강인 4명
촬영·코드·프롬프트 점검
02
측정/판독 기준 고정
환자 결과 보기 전
거리 검증 · 과제 기준 · 결측 규칙
모델/프롬프트/출력 형식 고정
03
건강인 참조
계획안 20명
과제별 참가자 중앙값 분포
연령·손 크기 범위 명시
04
환자 독립 시험
계획안 15명
마비측 3과제 × 5회
A3−A1을 주 비교
05
보조 분석
별도 임상 FMA
연구용 등급/운동학과 FMA의
환자 내 연관성만 평가
표본 4 + 20 + 15명은 현재 “계획값” 이며, 확정값이 아니다.
Takeaway
이 연구의 결론은 “FMA 대체”가 아니라, 검증된 수치+참조를 추가한 평가 패키지가 영상 단독보다 유용한지에 한정한다.

## Slide 12
참고문헌
뇌졸중 손 재활을 위한 3D 운동학 기반 평가 시스템
실험 프로토콜의 핵심 근거 자료
APA 7판 기준
Li, V., Kamalakannan, N., Parnandi, A., Schambra, H., & Fernandez-Granda, C. (2026). Vision-language models for human motion understanding: Lessons from stroke rehabilitation. PLOS Digital Health, 5(7), e0001506. https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0001506
Tang, J., Abedi, A., Colella, T. J. F., & Khan, S. S. (2025). Rehabilitation exercise quality assessment and feedback generation using large language models with prompt engineering [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2505.18412
Amprimo, G., Masi, G., Pettiti, G., Olmo, G., Priano, L., & Ferraris, C. (2024). Hand tracking for clinical applications: Validation of the Google MediaPipe Hand (GMH) and the depth-enhanced GMH-D frameworks. Biomedical Signal Processing and Control, 96, 106508. https://doi.org/10.1016/j.bspc.2024.106508
University of Gothenburg. (n.d.). Fugl-Meyer assessment. https://www.gu.se/en/neuroscience-physiology/fugl-meyer-assessment
주의: 본 프로토콜의 인원·반복·2초 유지·시간 창·연구용 0/1/2 등급은 연구 설계 계획값이며, 위 문헌이 이미 검증해 준 값이 아니다.