## Slide 1
[ 연구계획 발표 ]
RGB-D 운동학 정보를 활용한
VLM 기반 손 기능 평가
Kinematics-Augmented Vision-Language
Assessment
22000561 이재용
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구
Human Robotics Lab
1

## Slide 2
I. 연구 배경
1. 연구 배경 및 기존 한계
2. 제안 개념 및 연구 질문
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구
Human Robotics Lab
2

## Slide 3
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구
Human Robotics Lab
I. 연구 배경
3
1. 연구의 배경
[ 연구의 배경 ]
영상만 보는 범용 VLM은 미세 손 기능 판단에 한계가 있고, 외부에서 검증한 RGB-D 운동학이 이를 보완할 가능성이 있음
기존 접근의 한계
▶ 고수준 활동은 인식하지만 fine-motion 정량화에는 한계
▶ 손가락 접촉·근접·해제 시점을 영상만으로 안정적으로 구분하기 어려움
▶ 환자의 불규칙한 동작일수록 오류 가능성이 커짐
연구의 필요성
▶ D455 + MediaPipe로 실제 3D 엄지–검지 거리와 시간정보를 별도로 계산
▶ 검증된 MGA·TMGA 등 소수의 운동학 정보를 VLM에 구조화된 context로 제공
▶ 최종 목표는 전문가 참조평가와의 일치도 향상 여부를 검증
핵심 한 문장
“영상-only VLM보다 검증된 RGB-D 손 운동학을 함께 받은 VLM이 전문가 판단에 더 가까워지는가?”

## Slide 4
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구
Human Robotics Lab
I. 연구 배경
4
2. 제안 개념
[ 제안 개념 ]
기존 연구는 각각 한 조각씩 보여주지만, “영상 + 검증된 손 운동학 + 건강인 참조”를 범용 VLM에서 검증한 질문은 별도
Kim 2024
RGB smartphone video + task-specific supervised DL
→ 실제 stroke RPS 자동평가 약 86%
영상-only도 강한 baseline이 될 수 있음
Li 2026
범용 VLM의 stroke motion understanding
→ 고수준 활동은 가능
→ fine-motion·impairment 판단에는 한계
Tang 2025
Engineered kinematics → GPT-4o
→ 숫자 feature를 LLM이 활용 가능
→ 하지만 영상과 함께 쓰지는 않음
남은 질문
실제 stroke 손 기능 과제에서 RGB + 검증된 3D 손 운동학 + task-specific healthy reference가 범용 VLM의 전문가 일치도를 높이는가?
Kim et al., 2024 · Li et al., 2026 · Tang et al., 2025

## Slide 5
II. 연구 목적 및 설계
1. 연구 질문 및 비교 조건
2. VLM 역할·모델 정의
3. 전문가 참조평가
4. 전체 연구 설계
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구
Human Robotics Lab
5

## Slide 6
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구
Human Robotics Lab
II. 연구 목적 및 설계
6
1. 연구 질문 및 비교 조건
[ 핵심 연구 질문 ]
같은 환자의 같은 시행에서 어떤 입력이 전문가 참조평가에 가장 가까운가?
A1
영상
A2
영상 + 수치
A3
영상 + 수치 + 참조
A4
수치 + 참조
A0
수치 모델
주 비교 A3 − A1
운동학 + 건강인 참조의 전체 추가효과
보조 비교 A2/A4/A0
수치 자체 · 영상 가치 · VLM 필요성 분해
Primary는 A3−A1 하나로 단순화하고, 나머지 조건은 “왜 좋아졌는가/좋아지지 않았는가”를 해석하기 위한 ablation이다.

## Slide 7
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구
Human Robotics Lab
II. 연구 목적 및 설계
7
2. VLM 역할과 모델 정의
[ VLM의 역할 ]
VLM을 신뢰한다고 가정하지 않는다. 제공된 정보를 통합해 사전 정의된 component를 판정하는 evaluator로만 사용
VLM이 하는 일
▶ RGB 이미지와 구조화된 numerical context를 함께 읽음
▶ 사전에 정의된 grasp / hold / release component를 판정
▶ 같은 모델·prompt·schema로 A1–A4를 비교
VLM이 하지 않는 일
✕ 운동학을 직접 측정하지 않음
✕ 전문가 reference를 만들지 않음
✕ FMA를 자동추정하거나 치료결정을 하지 않음
Primary model
Qwen2.5-VL-32B-Instruct
revision·prompt·inference 조건 고정
Sensitivity model
InternVL3.5-8B
특정 model family에만 나타나는 결과인지 확인
질문: “VLM을 믿어도 되는가?” → 아직 모른다. 그래서 전문가 참조평가와의 일치도를 직접 측정한다.

## Slide 8
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구
Human Robotics Lab
II. 연구 목적 및 설계
8
3. 전문가 참조평가
[ Expert Reference Standard ]
전문가의 판단도 주관적일 수 있으므로 “절대적 Ground Truth”로 두지 않고 독립판독·일치도·합의과정을 명시
전문가 1·2
서로 독립적으로 판독
Blind to:
• VLM 결과
• 운동학 수치
• 건강인 참조
• FMA
동일 rubric 사용
관찰 가능한 component만 판정
Grasp: Complete / Incomplete / Unreadable
Hold: Complete / Incomplete / NA
Release: Complete / Incomplete / NA
일치도 확인
component agreement 먼저 보고
불일치 시 합의 또는 제3판독
Reference label
합의된 component를
사전 규칙으로 0/1/2 요약
전문가가 최종 점수를 임의로 정하지 않음
0 / 1 / 2의 의미
0 = grasp incomplete · 1 = grasp complete but hold/release incomplete · 2 = grasp + hold + release complete
※ 이 점수는 새로운 임상척도가 아니라 본 연구의 task-performance summary score

## Slide 9
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구
Human Robotics Lab
II. 연구 목적 및 설계
9
4. 전체 연구 설계
[ 전체 연구 설계 ]
측정값을 먼저 검증하고 → 건강인 참조 구축 → prompt·model freeze → 환자에서 독립 검증
① 측정 검증
개발 4명
센서 정확도·거리 오차·유효률
MGA/TMGA 반복 안정성 확인
② 건강인 참조
건강인 15명
양손 · 4과제 × 8회
8회 median → participant reference
③ Freeze
환자 #1 이전
변수·frame rule·prompt·model revision
processing pipeline 고정
④ 환자 검증
편마비 15명
4과제 × 8회
Expert reference + A1–A4 평가
원칙 | 개발 4명은 최종 성능분석에서 제외하고, 건강인 15명의 반복 8회는 120명의 독립표본처럼 세지 않는다.

## Slide 10
III. 실험 방법
1. 평가 과제 및 시행 흐름
2. RGB-D 측정 및 운동학
3. 14-frame 입력 및 추론 절차
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구
Human Robotics Lab
10

## Slide 11
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구
Human Robotics Lab
III. 실험 방법
11
1. 평가 과제
[ 평가 과제 ]
맨손 1과제 + object-specific grasp 3과제 | 각 과제 8회 | short reach로 proximal demand 최소화
맨손
Open → Close → Hold → Re-open
원통 파지
Cylinder · Ø 5 cm
구 파지
Sphere · Ø 7 cm
측면집기
Lateral pinch · 1.5 cm
Task-specific reference가 필요한 이유: 같은 사람도 grip type과 object geometry에 따라 정상 MGA와 파지전략이 달라질 수 있음.

## Slide 12
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구
Human Robotics Lab
III. 실험 방법
12
1. 평가 과제
[ 시행 흐름과 rubric ]
Hold와 Release는 “운동학 수치”가 아니라 task phase이며, 물체 과제와 맨손 과제는 서로 다른 component를 사용
물체 과제
짧은 이동
Grasp acquisition
2 s Hold
Active release
+2 s 관찰
맨손 과제
Opening
Closing
Hold
Re-opening
근거: voluntary finger extension은 object grasp capacity와 밀접하지만, 맨손 opening feature의 최종 정의는 pilot에서 측정 안정성을 확인한 뒤 고정.

## Slide 13
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구
Human Robotics Lab
III. 실험 방법
13
2. RGB-D 측정 및 운동학
[ 자료 및 변수 ]
주 입력은 “검증된 소수의 kinematic descriptor”로 제한하고, Hold/Release 자체와 측정품질은 서로 다른 범주로 구분
RGB-D 측정 개념
D455 + MediaPipe 21 landmarks
→ aligned depth에서 landmark 주변 depth 취득
→ intrinsics로 3D deprojection
→ thumb–index 3D aperture curve 계산
핵심 운동학
MGA
접촉 전 최대 thumb–index 3D aperture
TMGA
acquisition 구간 내 MGA의 정규화된 발생시점
Phase-specific support features
Hold-phase aperture variability
Release-phase aperture change / trajectory
Preparation / acquisition time
Measurement quality
valid frame ratio · longest gap · window validity
→ 운동학 수치가 아니라 “수치 신뢰도” 정보
※ Hold / Release 자체는 운동학 수치가 아님. “그 구간에서 계산한 descriptor”가 운동학 정보.

## Slide 14
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구
Human Robotics Lab
III. 실험 방법
14
3. 14-frame 입력 및 추론
[ 모델 입력과 정답 ]
모든 비교조건은 같은 시행을 사용하고, A1–A3는 동일한 14개 이미지를 공유하여 “추가 정보”만 다르게 만든다
Acquisition 6 frames
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Hold 2
+0.5
+1.5
Release 6 frames
+0
+0.4
+0.8
+1.2
+1.6
+2
VLM 입력
A1: RGB 14장
A2: RGB + kinematics
A3: RGB + kinematics + healthy reference
A4: same model, image-ablated
출력
동일 JSON schema
Grasp / Hold / Release component
근거 frame/feature 포함
최종 0/1/2는 코드로 산출
본 실험 규모
Healthy: 15명 · 양손 · 4과제 × 8회
Stroke: 15명 · 4과제 × 8회 = 480 trials
동일 입력 3회 추론 → 1회차 primary
환자 첫 본시험 이전에 D455 설정 · MediaPipe version · event rule · feature definition · 14-frame rule · prompt · model revision을 freeze.

## Slide 15
IV. 분석 방법
1. 주 분석
2. 보조 분석 및 해석
3. 예상 해석
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구
Human Robotics Lab
15

## Slide 16
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구
Human Robotics Lab
IV. 분석 방법
16
1. 주 분석 및 보조 분석
[ 분석 방법 ]
핵심은 환자 단위 paired comparison으로 A3와 A1을 비교 | 480 trial을 480명의 독립표본처럼 세지 않음
전문가 참조
0/1/2
조건별 예측
A1·A2·A3·A4
환자별 MAE
4과제 동일가중
A3 − A1
ΔMAE < 0
Primary
환자별 A3−A1 MAE 차이 · participant-level paired bootstrap 95% CI
Secondary
Exact agreement · weighted κ · gradable/NA rate · component accuracy · 3-run consistency
A2−A1 · A3−A2 · A3−A4 · A3−A0
ΔMAEᵢ = MAEᵢ(A3) − MAEᵢ(A1) → 음수이면 A3가 전문가 reference에 더 가까움

## Slide 17
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구
Human Robotics Lab
IV. 분석 방법
17
2. 결과 해석
[ 예상 결과 해석 ]
좋은 결과만 찾는 것이 아니라, VLM이 실제로 필요했는지까지 검증
A3 < A1
운동학·참조 context가 도움
영상-only VLM보다 전문가 판단에 가까워짐
A3 ≈ A1
추가 context 이득 제한
숫자를 더 주는 것 자체가 성능을 보장하지 않음
A3 ≈ A0
VLM scoring 추가가치 제한
단순 수치 모델만으로 비슷한 성능 가능
A3 > A1
정보 추가가 오히려 방해
VLM이 threshold를 임의 생성하거나 수치를 잘못 해석했을 가능성
핵심 기여: “영상 + 수치 + 건강정보”의 적절성 자체를 동일 시행의 ablation으로 검증한다.

## Slide 18
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구
Human Robotics Lab
IV. 분석 방법
18
3. 최종 연구 정의
[ 최종 연구 정의 ]
범용 VLM의 fine hand-motion 판단을 외부에서 검증한 RGB-D 운동학 정보가 실제로 보완하는지를, 독립 전문가 참조평가와의 일치도로 검증한다.
평가대상
표준화된 손 기능 과제 수행
(FMA 자동채점 아님)
Task phase
Object: Grasp → Hold → Release
Bare-hand: 별도 rubric
핵심 수치
MGA · TMGA
+ phase-specific descriptors
Reference
2인 독립·블라인드 전문가
Expert reference standard
Primary
A3 − A1
참가자 수준 ΔMAE
이후 pilot에서 조정 가능한 것은 measurement window·filter·opening feature 같은 기술 세부사항이며, 연구질문과 비교구조는 유지.

## Slide 19
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구
Human Robotics Lab
V. 참고문헌
19
1. 핵심 참고문헌 (1/2)
[ 핵심 참고문헌 ]
1. Li et al. (2026). Vision-language models for human motion understanding: Lessons from stroke rehabilitation. PLOS Digital Health. https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0001506
2. Amprimo et al. (2024). Hand tracking for clinical applications: Validation of the Google MediaPipe Hand (GMH) and depth-enhanced GMH-D frameworks. Biomedical Signal Processing and Control, 96, 106508. https://doi.org/10.1016/j.bspc.2024.106508
3. Qiu et al. (2022). Evaluation of Changes in Kinematic Measures of Three Dimensional Reach to Grasp Movements in the Early Subacute Period of Recovery from Stroke. IEEE EMBC. https://doi.org/10.1109/EMBC48229.2022.9871891
4. Collins et al. (2018). Getting a kinematic handle on reach-to-grasp: A meta-analysis. Physiotherapy, 104(2), 153–166. https://doi.org/10.1016/j.physio.2017.10.002
5. Lang et al. (2005). Deficits in grasp versus reach during acute hemiparesis. Experimental Brain Research, 166(1), 126–136. https://doi.org/10.1007/s00221-005-2350-6
6. Schaefer et al. (2012). Grip type and task goal modify reach-to-grasp performance in post-stroke hemiparesis. Motor Control, 16(2), 245–264. https://doi.org/10.1123/mcj.16.2.245

## Slide 20
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구
Human Robotics Lab
V. 참고문헌
20
2. 핵심 참고문헌 (2/2)
[ 핵심 참고문헌 ]
7. Seo et al. (2009). Delays in Grip Initiation and Termination in Persons With Stroke: Effects of Arm Support and Active Muscle Stretch Exercise. Journal of Neurophysiology, 101(6), 3108–3115. https://doi.org/10.1152/jn.91108.2008
8. Lang, DeJong, & Beebe (2009). Recovery of Thumb and Finger Extension and Its Relation to Grasp Performance After Stroke. Journal of Neurophysiology, 102(1), 451–459. https://doi.org/10.1152/jn.91310.2008
9. Zhu et al. (2018). Characterization of the Stroke-Induced Changes in the Variability and Complexity of Handgrip Force. Entropy, 20(5), 377. https://doi.org/10.3390/e20050377
10. Tang et al. (2025). Rehabilitation Exercise Quality Assessment and Feedback Generation Using Large Language Models with Prompt Engineering. ARIAL 2025 / IJCAI 2025 Workshop. https://doi.org/10.1007/978-981-95-0568-5_5
11. Kim et al. (2024). Automatic Assessment of Upper Extremity Function and Mobile Application for Self-Administered Stroke Rehabilitation. IEEE TNSRE, 32, 652–661. https://doi.org/10.1109/TNSRE.2024.3358497
12. Patterson et al. (2011). Reliability of Upper Extremity Kinematics While Performing Different Tasks in Individuals With Stroke. Journal of Motor Behavior, 43(2), 121–130. https://doi.org/10.1080/00222895.2010.548422