## Slide 1
[연구계획 발표]
RGB-D 운동학 정보를 활용한
VLM 기반 손 기능 평가
Kinematics-Augmented Vision-Language Assessment
22000561 이재용

## Slide 2
I. 연구 배경
1. 연구 배경 및 기존 한계
2. 제안 개념 및 연구 질문

## Slide 3
I. 연구 배경
1. 연구의 배경
[연구의 배경]
영상만 보는 VLM은 미세 손 기능 평가에 한계가 있음
기존 접근의 한계
▶
2D 형태는 관찰하지만 3D 거리·시간의 직접 측정 불가
문헌 그림 / 사례
필요 그림
영상-only VLM이 손 파지·해제 판단을 놓치는 예시
연구의 필요성
목표: 전문가 평가와의 일치도 향상
필요 그림
필요 그림
RGB-D 카메라 + 손 + 물체 + 3D 거리 개념도
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구
▶
손가락 굽힘·접촉 순간 등 미세 동작 판단 불안정
▶
뇌졸중 환자의 불규칙한 움직임에서 오차 급증
▶
RGB-D로 MGA·시간·해제 궤적을 별도 측정
▶
RGB-D로 MGA·시간·해제 궤적을 별도 측정

## Slide 4
I. 연구 배경
2. 제안 개념
[제안 개념]
VLM의 약한 fine-motion perception을 RGB-D 운동학이 보완
영상
손 모양·접촉·해제
운동학 수치
MGA·TMGA·시간·품질
VLM 평가
전문가 판독에 가까운가?
연구 질문
“수치를 추가하면
더 정확하게 채점을 할 수 있는가?”
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구

## Slide 5
II. 연구 목적 및 설계
1. 연구 목적
2. 전체 연구 설계
3. 모델 비교 조건

## Slide 6
II. 연구 목적 및 설계
1. 연구 목적
[핵심 연구 질문]
같은 환자의 같은 시행에서 어떤 입력이 전문가 판단에 가장 가까운가?
A1
영상
A2
영상 + 수치
A3
영상 + 수치 + 참조
A4
수치 + 참조
A0
수치 모델
주 비교 A3 − A1
운동학·비환자 참조의 추가 효과
보조 비교 A3 − A4 / A0
영상의 추가 가치 · VLM 필요성
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구

## Slide 7
II. 연구 목적 및 설계
2. 전체 연구 설계
[전체 연구 설계]
측정값을 먼저 검증하고 → 건강인 참조 구축 → 환자에서 독립 검증
① 측정 검증
개발 4명
거리 오차·유효률
② 건강인 참조
비환자 20명
3과제 × 양손 × 8회
③ 환자 VLM 검증
환자 15명
3과제 × 8회
필요 그림
필요 그림
측정 검증 → 건강인 reference → 환자 AI 검증을 한눈에 보여주는 연구 흐름도
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구

## Slide 8
III. 실험 방법
1. 파지 과제
2. RGB-D 측정
3. 전문가 평가

## Slide 9
III. 실험 방법
1. 실험 과제
[한 시행의 흐름]
팔 이동은 최소화하고 파지 형성–유지–능동 해제를 평가
시작
필요 그림
실제 홈 패드 장면
홈 패드
짧은 이동
필요 그림
실제 물체 가까이 장면
물체 가까이
파지
필요 그림
실제 목표 형태 장면
목표 형태
2초 유지
필요 그림
실제 형태 유지 장면
형태 유지
능동 해제
필요 그림
실제 손가락 펴기 장면
손가락 펴기
원통 5 cm · 구 7 cm · 측면집기 1.5 cm | 각 과제 기록 8회
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구

## Slide 10
III. 실험 방법
2. RGB-D 측정
[자료 및 변수]
주 입력은 검증된 소수의 운동학 특징으로 제한
필요 그림
RGB-D 측정 개념
필요 그림
D455 + MediaPipe 21 landmarks + 엄지–검지 3D 거리 곡선
주요 변수
MGA
최대 파지구경
TMGA
MGA 발생 시점
준비시간
시작 → 준비
Release
해제 거리 변화
품질 변수
Valid frame %
Longest gap
Peak valid
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구

## Slide 11
III. 실험 방법
3. 모델·전문가 평가
[모델 입력과 정답]
모든 조건은 같은 시행을 사용하고, 전문가 라벨은 모델에 제공하지 않음
VLM 입력
▶
영상: 14 프레임
▶
수치: MGA·시간·Release
▶
참조: 건강인 분포
▶
동일 모델·동일 프롬프트
필요 그림
필요 그림
A1~A4 입력 예시 화면
전문가 Ground Truth
파지 형태
완료 / 미완료
2초 유지
완료 / 미완료
능동 해제
완료 / 미완료
0 = 파지 실패 · 1 = 유지/해제 미완료 · 2 = 모두 완료
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구

## Slide 12
IV. 분석 방법
1. 주 분석
2. 보조 분석
3. 예상 해석

## Slide 13
IV. 분석 방법
1. 주 분석
[분석 방법]
핵심은 환자 단위 paired comparison으로 A3와 A1을 비교
전문가 정답
0 / 1 / 2
조건별 예측
A1·A2·A3·A4
환자별 MAE
3과제 동일 가중
A3 − A1
ΔMAE < 0
Primary
환자별 A3−A1 MAE 차이 · paired bootstrap 95% CI
Secondary
정확 일치율 · weighted κ · 판독 가능률
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구

## Slide 14
IV. 분석 방법
2. 예상 해석
[예상 결과 해석]
좋은 결과만 찾는 것이 아니라 VLM이 실제로 필요한지까지 검증
A2 < A1
운동학 수치가 영상-only를 보완
A3 < A2
건강인 참조가 추가 문맥 제공
A3 < A4
영상이 숫자에 없는 정보 추가
A3 ≈ A0
VLM 채점 이익은 제한적일 수 있음
필요 그림
필요 그림
가상의 A1~A4/A0 성능 막대그래프 또는 환자별 ΔMAE 점도표
핵심 기여: 영상 · 수치 · 참조정보의 기여를 직접 분리해서 검증
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구

## Slide 15
V. 참고문헌
[핵심 참고문헌]
References
▶
Li et al. (2026) PLOS Digital Health — VLM의 stroke rehabilitation motion 이해 한계
▶
Tang et al. (2025) — Kinematic features + LLM 재활운동 평가
▶
Amprimo et al. (2024) Biomedical Signal Processing and Control — MediaPipe + depth 검증
▶
Broome et al. (2019) Frontiers in Neurology — Stroke reach-to-grasp kinematics
▶
Qiu et al. (2022) IEEE EMBC — 3D reach-to-grasp와 임상 회복 지표
※ 발표 본문에는 핵심 인용만 제시하고, 세부 서지는 최종 원고에서 정리
2026.09 | RGB-D·VLM 손 기능 평가 연구