## Slide 1
RGB-D 운동학 정보를 활용한
손 과제 VLM 평가
운동학 수치와 건강인 참조의 추가 효과
이재용 22000561
한동대학교 기계제어공학부
Notes: 출처: 연구계획서_최종보완본.docx.
발표는 기존 평가 부담, VLM 활용 이유, 추가 정보, 연구 설계, 평가 순서로 진행한다. 아직 결과가 없는 연구계획 발표이다.
핵심 가설은 입력 정보의 보완 효과이며, 학습 모델 개발이나 임상 점수 검증 연구와 구별한다.

## Slide 2
연구 배경과 기존 접근의 부담
이번 연구는 모델의 과제별 재학습 없이 평가를 보완할 가능성을 검토한다
전문가 영상 판독
필요한 작업
동작을 반복 관찰하고
수행 상태와 근거를 기록
모델을 평가할 참조 기준
전문가 시간과 인력 필요
과제 전용 학습 모델
필요한 작업
학습 영상 수집과 라벨링
새 과제·환경에서 조정 가능
자동화 가능성이 있지만
학습자료 확보 부담 존재
사전학습 VLM 활용
필요한 작업
과제 지침과 관찰 정보를 입력
모델 가중치는 고정
추가 운동학 정보로
판단의 부족한 근거를 보완
선행 사례 PrimSeq의 재활 동작 주석
6.4시간의 기록에 수작업 주석 513.6시간, 자동 처리 1.4시간
세부 동작 주석 작업의 비교이며 FMA 검사시간과 구분한다.
한동대학교 기계제어공학부
02
Notes: 출처: 연구계획서_최종보완본.docx.
PrimSeq의 513.6시간 대 1.4시간은 세부 동작 주석 작업의 비교이며 FMA 검사 시간이 아니다. 수치를 본문에 옮겨 일반화하지 않는다. 전용 모델도 전이학습 등으로 부담을 줄일 수 있으므로 모든 과제에서 재학습이 필수라고 주장하지 않는다. Parnandi et al. (2022), https://journals.plos.org/digitalhealth/article?id=10.1371/journal.pdig.0000044

## Slide 3
선행연구가 제공하는 근거와 남은 질문
선행연구의 가능성을 바탕으로, 이번 손 과제와 입력 조합의 효과를 별도로 평가한다
선행연구 | 확인한 내용 | 이번 설계에 적용하는 범위
Li 등, 2026 VLM 동작 이해 | 건강인 20명과 환자 51명 활동 인식·횟수·FMA 추정 평가 | 미세 동작과 접촉 판단의 한계 영상 외 정보의 보완 가능성 검토
Qiu 등, 2022 파지 운동학 | 환자 8명에서 파지 간격과 시간 변수, FMA 관계 탐색 | 운동학 수치 선정의 개념적 근거
Amprimo 등, 2024 깊이 결합 손 추적 | 손 좌표와 깊이를 결합한 추적을 광학 기준과 비교 | 3차원 측정 방법의 근거
Tang 2025 / Wang 2024 | LLM에 추가정보 입력 시 피드백의 가능성 확인 | 추가 정보 활용의 근거
한동대학교 기계제어공학부
03
Notes: 출처: 연구계획서_최종보완본.docx.
Li et al. (2026): 건강인20명과 환자51명. 활동 인식, 횟수 추정, FMA 추정은 별개 과제. 활동 인식77.5%를 손 기능 평가 정확도로 인용하지 않는다. https://journals.plos.org/digitalhealth/article?id=10.1371/journal.pdig.0001506
출처: Li et al. (2026), https://journals.plos.org/digitalhealth/article?id=10.1371/journal.pdig.0001506
Qiu et al. (2022), https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9716480/
Amprimo et al. (2024), https://doi.org/10.1016/j.bspc.2024.106508
Tang et al. (2025), https://arxiv.org/abs/2505.18412
Wang et al. (2024), https://doi.org/10.1007/978-3-031-72086-4_24

## Slide 4
시각 언어모델의 역할과 연구 범위
성능 평가에는 전문가 라벨이 필요하며, 이번 비교에서는 모델 가중치를 갱신하지 않는다
시각 언어모델(VLM)은 이미지와 텍스트를 함께 처리하는 사전학습 모델
01 입력 구성
동일한 손 과제 영상과 과제 지침
조건에 따라 운동학 수치·품질·건강인 참조 추가
02 수행 여부 판정
지시한 손 모양을 만들었는지, 유지했는지, 다시 폈는지를 평가
각 단계의 완료 / 미완료 / 관찰 근거 부족과 이유를 출력
03 점수 변환
단계별 판정 결과를 사전에 정한 규칙으로 0·1·2점으로 변환
전문가 점수와 비교하여 추가 정보의 효과를 평가
한동대학교 기계제어공학부
04
Notes: 출처: 연구계획서_최종보완본.docx.
VLM은 vision-language model. 본 연구는 정답 예시 없이 과제 지침을 제공한다. 재학습 부담 감소 가능성과 실제 판독 시간 절감은 구별한다.

## Slide 5
RGB-D 측정과 건강인 참조의 구성
센서의 거리값은 움직임 정보이며 실제 접촉력이나 정상 기능을 직접 뜻하지 않는다
사진 삽입 영역
D455와 양손 작업대 배치
색상(RGB) + 깊이(D)
D455 약 70 cm, 30 fps
MediaPipe 손 위치에 깊이를 결합
손가락 사이의 3차원 거리 계산
건강인 참조의 구성
과제별 반복값을 개인 중앙값으로 요약
15명의 분포에서 중앙값과 사분위수 계산
손 크기·연령·우세손 차이는 한계로 기록
사분위수 Q1·Q3: 표본의 25·75백분위수
그 사이 중앙 50% 범위는 정상·실패 판정선과 구분한다.
한동대학교 기계제어공학부
05
Notes: 출처: 연구계획서_최종보완본.docx.
RGB-D: 색상 영상과 깊이. D455와 MediaPipe를 결합해 좌표를 계산한다. 건강인 참조는 작은 표본의 분포이며 정상 범위나 임상 판정 기준이 아니다. Amprimo et al. (2024), https://doi.org/10.1016/j.bspc.2024.106508. 장비와 과제가 달라 D455 동적 정확도의 직접 검증 근거는 아니다.

## Slide 6
수치로 학습하는 기준 모델
조건 이름: 수치 학습 기준 모델 (A0)
제공 정보와 처리 방식
입력 | 손 움직임을 측정한 수치
처리 | 다항 로지스틱 회귀: 수치와 전문가 점수의 관계를 학습
출력 | 학습한 관계로 연구용 0·1·2점 분류
이 조건을 두는 이유
간단한 수치 학습 모델로도 평가할 수 있는지 확인한다.
이후 제안 방식과 비교하되, 학습 조건이 다르다는 점을 함께 해석한다.
한동대학교 기계제어공학부
06
Notes: A0는 L2 규제 다항 로지스틱 회귀. 한 환자를 제외하여 학습하고 제외한 환자에게 평가하는 교차검증. 전처리도 학습 폴드 안에서 수행하며 같은 환자의 양손과 반복 시행을 묶는다.
조건 기호는 설명 이후의 식별용 이름이며 수행점수 또는 모델 이름이 아니다.

## Slide 7
영상만 제공하는 시각 언어모델
조건 이름: 영상만 (A1)
제공 정보와 처리 방식
입력 | 손 과제의 영상 프레임과 공통 과제 지침
처리 | VLM이 과제 단계별 수행 여부와 관찰 근거를 출력
점수화 | 동일한 외부 규칙으로 판정을 0·1·2점으로 변환
이 조건을 두는 이유
추가 수치를 주기 전, 영상 정보로 평가하는 기준 조건을 만든다.
이후 조건에서도 같은 모델·과제 지침·영상 프레임을 사용한다.
한동대학교 기계제어공학부
07
Notes: A1은 센서 기반으로 선택한 14프레임을 받으므로 완전한 센서 없는 비교군은 아니다. 수치와 건강인 참조를 모델 입력으로 주지 않는 조건이다.
조건 기호는 설명 이후의 식별용 이름이며 수행점수 또는 모델 이름이 아니다.

## Slide 8
영상에 운동학 수치를 추가하는 조건
조건 이름: 영상 + 수치 (A2)
제공 정보와 처리 방식
기본 입력 | 영상만 조건과 동일한 프레임 및 과제 지침
추가 정보 | 움직임 크기·도달 시간·유지 중 변동·해제 시 개방량
품질 정보 | 측정값의 유효율과 결측 이유를 함께 제공
이 조건을 두는 이유
영상만으로 파악하기 어려운 움직임을 측정값으로 보완한다.
앞의 영상만 조건과 비교하여 수치와 품질 정보의 추가 효과를 본다.
한동대학교 기계제어공학부
08
Notes: 운동학 피처는 F1 크기 F2 시간 F3 변동 F4 개방. 임상적 정상/비정상 임계값이 아니며 지표별 세부 정의는 뒤에서 설명한다.
조건 기호는 설명 이후의 식별용 이름이며 수행점수 또는 모델 이름이 아니다.

## Slide 9
영상과 수치에 건강인 참조를 추가하는 조건
조건 이름: 영상 + 수치 + 건강인 참조 (A3)
제공 정보와 처리 방식
기본 입력 | 영상과 운동학 수치, 측정 품질 정보
추가 정보 | 건강인 표본의 중앙값·사분위수와 상대 위치
의미 | 같은 과제의 측정값을 해석할 비교 정보를 제공
이 조건을 두는 이유
이번 연구의 최종 제안 방식이다.
영상만 조건 대비 전체 효과와, 수치 조건 대비 참조의 추가 효과를 본다.
한동대학교 기계제어공학부
09
Notes: 건강인 참조는 정상 판정선이 아니며 건강인 15명의 표본 분포이다. A3는 수치·품질·참조의 전체 묶음이며 개별 요소의 독립 효과나 상호작용을 주 비교로 추정하지 않는다.
조건 기호는 설명 이후의 식별용 이름이며 수행점수 또는 모델 이름이 아니다.

## Slide 10
영상 없이 수치와 참조만 제공하는 조건
조건 이름: 수치만 제공하는 VLM (A4)
제공 정보와 처리 방식
입력 | 운동학 수치·측정 품질·건강인 참조와 과제 지침
처리 | 앞의 조건과 동일한 VLM을 사용
제외 정보 | 영상 프레임과 프레임 시각 정보는 제공하지 않음
이 조건을 두는 이유
수치만 주어도 충분한지 확인하기 위한 보조 조건이다.
최종 제안 방식과 비교하여 영상 정보의 추가 기여를 탐색한다.
한동대학교 기계제어공학부
10
Notes: A4는 A0와 다르다. A4는 동결 VLM에 수치를 텍스트로 입력하며 A0는 환자 학습자료로 적합한 로지스틱 회귀이다.
조건 기호는 설명 이후의 식별용 이름이며 수행점수 또는 모델 이름이 아니다.

## Slide 11
전체 조건과 비교 목적
주 비교: 최종 제안 방식(A3)과 영상만(A1). 나머지 비교는 탐색적으로 해석한다.
설명으로 읽는 조건 이름 | 영상 | 수치·품질 | 건강인 참조 | 평가 방법
수치 학습 기준 모델 (A0) | 없음 | 수치 사용 | — | 로지스틱 회귀 학습
영상만 (A1) | 제공 | 없음 | 없음 | 동일한 동결 VLM
영상 + 수치 (A2) | 제공 | 제공 | 없음 | 동일한 동결 VLM
최종 제안 방식 (A3) | 제공 | 제공 | 제공 | 동일한 동결 VLM
수치만 제공하는 VLM (A4) | 없음 | 제공 | 제공 | 동일한 동결 VLM
주 비교와 보조 비교
전체 효과: 최종 제안(A3) 대 영상만(A1)
수치 추가: 영상+수치(A2) 대 영상만(A1) 참조 추가: 최종 제안(A3) 대 영상+수치(A2)
영상 기여: 최종 제안(A3) 대 수치만 VLM(A4) 학습 기준선: 최종 제안(A3) 대 수치 학습(A0)
한동대학교 기계제어공학부
11
Notes: A0 행의 대시는 건강인 참조를 포함하는 VLM 입력 패키지와 구분한 표시. A0는 원 계획서에 명시한 수치 학습 기준선 구성과 교차검증을 따른다. A1도 센서로 선택한 동일 프레임을 받는다. 영상 조건끼리는 동일 프레임과 지침을 사용한다.

## Slide 12
대상자와 네 가지 손 과제
각 과제 8회 양손 동시 수행. 환자 15명을 독립 분석 단위로 사용한다
집단 | 인원 | 역할
개발 건강인 | 4명 | 측정·지침 점검
건강인 참조 | 15명 | 비교 분포 구성
뇌졸중 환자 | 15명 | 입력 효과 평가
환자 기준
40–80세, 뇌졸중 후 3개월 이상
일측 편마비, 손 회복 III–V 단계
지시 이해와 착석 수행 가능
사진 삽입 영역
맨손 쥐기와 펴기
손끝을 손바닥에 대고 다시 펴기
사진 삽입 영역
원통 파지
엄지와 손가락으로 원통 감싸기
사진 삽입 영역
구형 파지
엄지와 손가락으로 구 감싸기
사진 삽입 영역
측면 집기
엄지 끝과 검지 측면으로 접촉
한동대학교 기계제어공학부
12
Notes: 출처: 연구계획서_최종보완본.docx.
개발4명은20–80세. 건강인참조15명과 환자15명은40–80세. 환자는 뇌졸중3개월 이상 일측 편마비, Brunnstrom 손 III–V. 각4과제8회 양손 동시 수행. 15명은 자원 기반 파일럿이며 충분한 검정력을 보장하지 않는다. IRB 승인과 동의 후 모집.

## Slide 13
전문가 참조와 연구용 수행점수
0·1·2점은 이번 과제의 완료 정도이며, 표준 Fugl-Meyer 임상점수와 구분한다
관찰 단계 | 완료 판단의 의미
목표 형성 | 지정된 손 모양과 필요한 물체 접촉을 확인
형태 유지 | 해제 전에 관찰 가능한 휴지 단계에서 형태 유지
능동 해제 | 손가락을 펴서 접촉을 끝내거나 시작 자세로 복귀
0점 | 1점 | 2점
형성 미완료 | 형성 완료 후 유지 또는 해제 미완료 | 세 단계 모두 완료
전문가 2인이 수치·모델 출력을 보지 않고 원본 영상을 독립 판독
불일치는 합의 후 필요 시 제3전문가가 판독
한동대학교 기계제어공학부
13
Notes: 출처: 연구계획서_최종보완본.docx.
전문가2인은 모델 결과·수치·건강인참조를 보지 않고 원본 영상을 독립 판독한다. 불일치는 합의, 미해결 시 제3전문가. 형성 미완료는 후속 not_applicable. 형성 완료 후 유지나 해제 하나라도 확실히 미완료이면1점. 상태 불충분하면NA. 고정된 초 기준은 사용하지 않는다.

## Slide 14
운동학 수치
속도 구간 검출과 전문가의 수행 성공 판정을 분리한다
구간 분리 예시
Chart: 시행 내 상대 시점 (%)
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
설명용 속도 | 0 | 15 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 20 | 8 | 0
획득 움직임 / 저속 유지 후보 / 해제 움직임
가상 파형이며 실제 측정 결과가 아님
피처 | 조작 정의
F1 크기 (mm) | 물체: 획득 중 최대 간격 맨손: 기준 거리 − 최소 거리
F2 시간 (s) | 획득 시작부터 F1 극값 최초 도달까지
F3 변동 (mm) | 유지 후보 구간 거리의 표본 표준편차
F4 개방 (mm) | 해제 마지막 20% 중앙값 − 첫 20% 중앙값
5프레임 저속 기준은 개발 시작 설정
느린 동작과 결측을 점검한 뒤 고정
한동대학교 기계제어공학부
14
Notes: 출처: 연구계획서_최종보완본.docx.
구간 검출: 손목 전역 이동과5손끝 상대속도의 RMS. 5연속 저속프레임은 시작 설정. F1물체:획득 최대a(t), 맨손:기준r−획득최소r. F2극값 최초도달시간. F3유지후보구간 표본SD. F4해제마지막20%중앙값−첫20%. 실제 접촉력이나 관절각도를 직접 측정한 것이 아니다. Qiu et al.2022 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9716480/
그래프는 구간 설명용으로 만든 가상 속도값이다. 환자 데이터나 검출 성능을 나타내지 않는다. 가로축은 시행 내 상대 시점이며 고정된 수행 초가 아니다.

## Slide 15
프레임 선택과 수치 입력 예시
조건별로 동일한 영상 입력을 유지하고, 결측 피처는 2D 값으로 대체하지 않는다
사진 삽입 영역
획득 구간 대표 프레임
시작 배분: 6장
사진 삽입 영역
유지 후보 대표 프레임
시작 배분: 2장
사진 삽입 영역
해제 구간 대표 프레임
시작 배분: 6장
입력 항목 | 가상 예시 | 해석
피처와 품질 | 최대 간격 52 mm / 유효율 94% | 움직임과 관측 품질 제공
건강인 참조 | 중앙값 50 / Q1 45 / Q3 58 mm | 표본 분포 내 상대 위치 제공
계산 불가 피처 | null + 결측 이유 | 유효한 다른 정보는 유지
한동대학교 기계제어공학부
15
Notes: 출처: 연구계획서_최종보완본.docx.
14프레임 시작 배분6·2·6. 분할 실패 시 전체 구간 균등14프레임을 모든 영상조건에 적용. 건강인참조 Q1은25백분위수 Q3는75백분위수. 아래 수치는 입력 형식의 가상 예시이며 측정 결과가 아니다. 3D 피처를2D 픽셀거리로 대체하지 않는다.

## Slide 16
운동학 수치를 하나씩 제외하는 보조 분석
네 가지 소거 조건은 각 수치의 조건부 기여를 탐색하며, 최적 조합을 확증하지 않는다.
수치 소거: 나머지 정보는 유지하고 한 종류만 제외
기준은 영상과 네 가지 수치를 함께 주는 조건(영상 + 수치, A2)이다.
제외한 수치에 딸린 품질 정보도 함께 제거한다.
제외하는 수치 | 소거 조건의 의미
크기 (F1) | 움직임 크기를 알려주지 않았을 때의 변화
시간 (F2) | 도달 시간을 알려주지 않았을 때의 변화
변동 (F3) | 유지 중 흔들림 수치를 알려주지 않았을 때의 변화
개방 (F4) | 해제 시 개방량을 알려주지 않았을 때의 변화
각 소거 조건의 오차를 기준 조건(영상 + 수치, A2)의 오차와 비교한다.
한동대학교 기계제어공학부
16
Notes: F1–F4는 피처 이름이다. 원 계획서의 D1–D4는 각각 F1–F4를 제거한 조건 이름이다. 이 슬라이드에서는 새 기호를 추가하지 않고 제거하는 피처 이름으로 설명한다.

## Slide 17
모델 후보와 선정 근거
환자 결과를 보기 전에 주 모델과 실행 가능한 보조 모델을 확정한다
주 모델 Qwen2.5-VL-32B-Instruct
기존 연구의 주 모델
보조 모델 | 선정 목적
Qwen2.5-VL-72B-Instruct | 같은 계열에서 모델 규모가 다른 조건 비교
Qwen3-VL-8B-Instruct | 기존 연구의 주 모델 패밀리의 최신모델
LLaVA-NeXT-Video-7B | 기존 연구의 비교 모델
LLaVA-OneVision-7B | 기존 연구의 비교 모델
한동대학교 기계제어공학부
17
Notes: 출처: 연구계획서_최종보완본.docx.
공식 모델 후보: Qwen/Qwen3-VL-8B-Instruct, Qwen/Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct, Qwen/Qwen2.5-VL-32B-Instruct, llava-hf/LLaVA-NeXT-Video-7B-hf, llava-hf/llava-onevision-qwen2-7b-ov-hf. 각 https://huggingface.co/ 뒤에 ID. 주 모델이 실행되지 않으면 환자 평가 전에 계획 수정. 보조는 환자성능확인전 기술실패에 따라제외. 30/32B는16bit전체가중치32GB실행을전제하지않는다.

## Slide 18
주 분석과 결과 해석
오차의 크기와 불확실성, 판독률과 실패 양상을 함께 보고한다
평균 절대오차(MAE)의 계산 예시
Chart: 
| 시행 1 | 시행 2 | 시행 3
절대오차 | 0 | 1 | 2
MAE = (0 + 1 + 2) / 3 = 1
환자별 주 비교
영상만(A1)과 최종 제안 방식(A3)의 같은 시행을 비교
과제별 오차를 평균하고 네 과제에 동일 가중
환자별 차이 = MAE(최종 제안 A3) − MAE(영상만 A1)
차이의 평균과 95% 신뢰구간 보고
환자를 재추출하는 부트스트랩 사용
음수일수록 최종 제안 방식(A3)의 오차가 작음
판독불가와 센서 실패를 별도 보고
보조 비교는 다중보정 없는 탐색적 구간
유의성 별표로 확증적 결과를 강조하지 않음
설명용 수치이며 실제 연구 결과가 아님
한동대학교 기계제어공학부
18
Notes: 출처: 연구계획서_최종보완본.docx.
분석단위는환자. 같은시행A1A3유효쌍, 과제별평균후4과제동일가중. 조건부MAE, 누락환자수공개. 환자bootstrap10000회95%CI. 보조A2−A1수치품질묶음,A3−A2참조묶음. 보조CI는다중보정하지않은탐색적구간이며p값별표없음. 실제 결과 없음.
막대그래프는 설명용3시행의 절대오차0·1·2이며 실제연구결과가아니다. 평균절대오차=1. 전문가점수2,1,0과예측2,0,2의예시.

## Slide 19
연구 기여와 해석의 한계
입력 정보의 효과를 추정하고 후속 임상 평가 연구의 설계 근거를 마련한다
이번 연구에서 확인할 것 | 해석할 때 유지할 한계
전체 정보 묶음의 추가 효과 최종 제안(A3)과 영상만(A1)의 오차 차이 | 환자 15명의 탐색적 파일럿 효과 크기와 불확실성을 함께 해석
수치 추가와 건강인 참조의 단계적 기여 수치 추가(A2) 대 영상만(A1), 최종 제안(A3) 대 수치 추가(A2) | 한정된 촬영 조건과 건강인 참조 표본 구성 요소의 상호작용은 별도 추정하지 않음
센서 결측과 판독 실패의 양상 어떤 상황에서 근거가 부족한지 기록 | 14프레임의 시간적 관찰 한계 건강인 개발 결과가 환자를 대표하지 않음
후속 가능성
다양한 환자와 촬영 환경에서 재평가
실제 판독시간 절감과 자동화 가능성을 별도 검증
한동대학교 기계제어공학부
19
Notes: 출처: 연구계획서_최종보완본.docx.
본연구는탐색적파일럿. 환자15명일반화한계, 단일촬영환경, 건강인개발군대표성, 센서오차및14프레임한계. 재활효과, 임상평가대체, 치료사시간절감 또는 무인화완성을이연구만으로주장하지않는다.