## Slide 1
01
수치 추가와 선별 제공이 손 기능 VLM 채점에 미치는 영향
ARAT 두 항목 · 품질 기반 수치 선별 연구계획
설계 정본 v6.3 (2026-09-28) · 모든 수치는 계획값 본평가 결과 아님 (실증 데이터 수집 전)
연구계획 발표 | 이재용 22000561 | 한동대학교 기계제어공학부

## Slide 2
02
목차
1. 기존 자동채점 접근과 남는 문제
2. 선행연구 근거와 연구 공백
3. 실험 세팅 — 환경·대상·절차
4. 두 과제 선정 근거 (ARAT 위계 질문)
5. 수치 K1·K2와 품질 선별 규칙 Q
6. 조건 설계와 VLM 모델 로스터
7. 분석 계획과 한계

## Slide 3
03
기존 자동채점 접근과 남는 문제
손 기능 채점 = 어떤 데이터를 어떻게 가공해 점수로 바꾸는가
치료사 평가
동작 직접·영상 관찰
지침 따라 점수 부여
기준점수 생성
수치 기반 평가
센서로 관절 위치 측정
각도·거리 특징 계산
규칙·학습모형 채점
VLM 기반 평가
영상 + 지침 입력
영상·글 동시 해석
점수 + 근거 출력
남는 문제 — 평가자 주관성 · 천장/바닥 · 시간 과다 | 수치 오류 미검출(손목 96 mm) | VLM 총점 평탄
연구 질문 — 계산한 수치를 전량 제공할 것인가, 품질로 선별 제공할 것인가
[사진 자리] 영상 촬영 예시
[사진 자리] 라벨링 예시
[사진 자리] 기존 연구 성능 비교 예시

## Slide 4
04
선행연구가 밝힌 것과 남는 공백
입력·처리·검증을 구분해 확인
Li 2026 · 영상 VLM
비장애 20 + 뇌졸중 51
영상 + 지침만 입력
총점 평탄 → 1점 기준선
PMID 42406872
[사진 자리]
영상만 입력 예시
Li 2022 · 센서 채점
뇌졸중 20명 · r=.981
손목 오차 96 mm
점수 정확·수치 부정확
PMID 36291314
[사진 자리]
센서 채점 예시
Tang 2025 · 특징 주입
특징 시계열 → LLM
예시 3개 최적
4개에서 붕괴(0.42)
arXiv:2505.18412
[사진 자리]
특징 주입 구조
남는 공백
수치 주입 효과 미측정
게이팅 인과효과 미측정
과잉 보류 대가 미측정
→ 본 연구 측정 대상
[사진 자리]
연구 공백 도식

## Slide 5
05
실험 세팅 — 환경·대상·절차
피드백 반영 ①
입력 · 수치
D455 1대 (단일 RGB-D)
RGB 1280×800 · depth 1280×720
실측 16.9 · 24.6 fps
작업거리 0.65–0.85 m
K1·K2 산출 (원본 depth)
VLM · 조건
Qwen2.5-VL-72B 고정
0-shot · greedy · 무학습
A1 없음 / A2 전체
A3 Q 선별 / R 무작위
조건 간 수치만 변경
대상 · 절차
뇌졸중 23명 (개발 3 + 본 20)
비장애인 22명 (개발 6 + 검증 16)
연습 2 → 본 첫 3회
T1 → 휴식 → T2
120영상 × 2모델
[사진 자리]
실험 세팅 전경 — 카메라(D455)+삼각대, 작업거리 0.65–0.85 m, 테이블 75 cm + 선반 37 cm, 팔걸이 없는 의자
[사진 자리]
배치 도면 — 선반 37 cm · 물체 위치(중심시상면-액와선 중간) · 뚜껑 2개
[사진 자리]
환측 손 파지 장면 — 블록/구슬/뚜껑이 함께 보이는 구도
환경 = 테이블 75 · 의자 46(팔걸이 없음) · 선반 37 cm | 저장 = L0 원본 RGB·원시 depth·타임스탬프 필수

## Slide 6
06
두 과제 선정 근거 — ARAT 위계 질문
피드백 반영 ② — '가장 어려운 것 하나면 되지 않나?'
전제 — 건너뛰기 규칙은 '하위검사(subtest) 내부' 전용 (Lyle 1981)
① 다른 하위검사
T1 = ARAT 3번 = Grasp
T2 = ARAT 12번 = Pinch
"top marks for that subtest"
→ 중복 아님
② 위계 자체가 불완전
Koh 2006 — 위반 = pinch
van der Lee — 15/19만
소척도 구조 미지지
→ '하나면 자동' 불성립
[사진 자리]
ARAT 위계 도식
③ 목적 = 총점 추정 아님
ARAT 원점수 = 순서 정보만
T2 → K1 의미 성립 (주 결과)
T1 → K1 해석 범위 비교
④ 2개 선택의 성격
난이도 커버리지 아님
파지 구속(grasp constraint) 대비
엄지+검지 강제 vs 파지 자유

## Slide 7
07
두 과제의 물성과 배치
ARAT 표준 — Yozbatiran 2008 / Lyle 1981
T2 · 주 결과 (ARAT 12번 · Pinch)
구슬 ⌀1.5 cm · 5.4 g
엄지 + 검지 패드 강제
3점 = 5초 이내 + 패드
[사진 자리]
구슬 집기 장면
T1 · 참고 (ARAT 3번 · Grasp)
블록 5 cm · 55 g
opposition이면 파지 자유
3점 = 5초 이내 정상
[사진 자리]
블록 옮기기 장면
배치 (표준)
테이블 → 선반 37 cm
하부 뚜껑 → 상부 뚜껑
물체 = 정중시상면-액와선 중간
37 cm 수직 들어올리기
[사진 자리]
배치 도면
채점 · 주의
0/1/2/3 = 60초·5초 기준
합계 0–6점 = 임상점수 아님
무게 약 10배 · 크기 3.3배
실패 영상 삭제 금지

## Slide 8
08
VLM에 넣는 수치 K1·K2와 선별 규칙 Q
K1·K2 = 무조건 포함 · 추가 지표(SPARC 등)는 편입 조건 통과 시에만 — 계산은 원본 프레임에서만
K1 — 엄지–검지 표면점 거리
MediaPipe 4번·8번 표면점
관찰 구간 P95 (mm)
금지 = PAp · 최대벌림 · 관절중심
[사진 자리]
K1 개념도
K2 — 손목 표면점 속도
MediaPipe 0번 표면점 3D 속도
관찰 구간 P95 (mm/s)
dt = 장치 타임스탬프만
금지 = 민첩성 · 신경회복
[사진 자리]
K2 개념도
Q 규칙 5개 (사전 동결)
Q1 깊이 유효 비율
Q2 최장 결측 > 0.3초
Q3 유효 표본 < 50
Q4 경계 혼합 > 50%
Q5 가림 > 50% (2인)
[사진 자리]
Q 판정 예시
적용 · R 조건
걸린 수치 = null 보류
임계값은 치료사 점수 무관
R = 같은 수 무작위 제거
제외율 > 50% → 비교 제한

## Slide 9
09
추가 지표 편입 조건 — 임계값과 근거
K1·K2 = 무조건 포함 · 추가 지표 = 4개 조건을 모두 통과할 때만 편입
조건 | 임계값 | 근거
C1 계산 가능성 | 결측률 ≤ 20% | EMA 결측 지침: 10–20% 초과 시 민감도 분석 필요 (보편 규칙은 없음)
C2 반복성 | MDC95 / ¦mean¦ ≤ 50% | Wagner 2008(계획서 §3-7): 취약 지표는 50% 이상 변해야 '진짜 변화'. MDC 범위 7.4–98.9%
C3 물리 타당성 | 위반 ≤ 5% | 정의 기반 — 아래 카드의 값을 벗어나면 파이프라인 오류
C4 개입 민감도 | 주입이 P95를 ≥ 10% 이동 (보류) | 계획서 §3-16: burst는 ≤+2.6%라 '실험 무효'. 단 u 미측정 → 보류
C3 — '물리적 불가능/오류 값'의 정의
SPARC > 0 — SPARC = −∫(…) 이므로 정의상 ≤ 0 (Balasubramanian 2015). 양수면 오류
개별 관절 ROM > 180° — 정상 MCP ≈ 90° · PIP ≈ 100° · DIP ≈ 90° (AAOS)
손가락별 TAM > 360° — 정상 TAM 260–270°(excellent), 최대 ≈ 330°
TAM_total(5지 합) > 1500° — 4지×270° + 엄지 ≈ 130° → 정상 ≈ 1210°
손가락 각속도 > 2000°/s — 주먹 쥐기 0.5–1.0초에 ≈ 250–300° → 평균 300–600°/s
MGA ≤ 0 또는 > 250 mm · 시행 시간 > 120초 — ARAT 항목 60초 제한 + 여유
⚠️ 구판 C2(CV ≤ 25%)는 폐기 — CV는 피험자 간 변동을 섞어 반복성 지표로 부적합. C4는 u 미측정으로 보류

## Slide 10
10
파일럿 통계 검정 결과 — MDC 기준
비장애인 2명 · 18시행 · 반복성은 MDC95/|mean| (Wagner 2008)
지표 | 결측% | MDC95/mean% | 물리위반% | 판정
SPARC (smoothness) | 0 | 102.0 | 0 | ✗ C2 실패
Flex_Speed_deg_s (속도) | 0 | 393.4 | 89 | ✗ C2·C3 실패
Ext_Speed_deg_s (속도) | 0 | — | 89 | ✗ C3 실패
MGA_mm_3D_cal (코드의 K1 대리) | 100 | — | — | ✗ C1 실패
RS_MGA_p95_mm (depth 기반) | 33 | 56.5 | 0 | ✗ C1·C2 실패
Thumb_PalmarAbd_ROM_deg | 0 | 125.8 | 0 | ✗ C2 실패
ROM_Thumb_MCP_deg | 0 | 61.1 | 0 | ✗ C2 실패
Thumb_CMC_ROM_deg | 0 | 53.6 | 0 | ✗ C2 실패 (구판 CV는 통과)
ROM_Index_MCP_deg | 0 | 39.6 | 0 | ✓ 편입가능
MP_MGA_raw_mm | 0 | 22.0 | 0 | ✓ 편입가능
결론
SPARC = MDC 102% (측정 불가). 속도 계열 = 물리위반 89%. 엄지 CMC·중수 MCP도 MDC 50% 초과로 탈락.
통과 = MP_MGA_raw_mm(22%) · ROM_Index_MCP(40%) · Index_ROM(17%). CV 기준과 결과가 다르다(Thumb_CMC 뒤바뀜).
⚠️ 소표본(2명) → 확정 아님 · 데이터: capstone/호진파일 ... trials_summary.csv · 스크립트: experiments/analysis/metric_portfolio_check_v2.py

## Slide 11
11
핵심 수치의 근거 대장 — '왜 이 값이어야 하는가'
A=1차 원문 확인 · B=2차 자료 · C=자체 계산·합성 · D=미검증 (정본 §3.1)
수치 | 값 | 출처 | 등급
ARAT 물성·배치 | 블록 5 cm 55 g · 구슬 ⌀1.5 cm 5.4 g · 선반 37 cm | Yozbatiran 2008 · Lyle 1981 | A
건너뛰기 규칙 | 하위검사(subtest) 내부 전용 | Lyle 1981 채점지 | A
시행 수 — 수집 | 연습 2 + 본 5~15 | SRRR2 Kwakkel 2019: ≥15 trials | A
시행 수 — 모델 입력 | 과제당 본 1~3회 (첫 3회 사전 고정) | Frykberg 2021: 2–3회 안정·3–5회 충분 | A
반복성 임계 (C2) | MDC95 / ¦mean¦ ≤ 50% | Wagner 2008: MDC 7.4–98.9% | A
결측률 상한 (C1) | ≤ 20% | EMA 결측 지침 (보편 규칙 없음) | B
Q2 최장 결측 | > 0.3초 → 보류 | Jeannerod 1984: 닫힘 ≈25% MT | B
Q3 유효 표본 | < 50 → 보류 | 자체 시뮬: K2 CV 4.0%@50 | C
프레임 샘플링 | 5초 10 Hz · 상한 64 · 640×480 | 자체 산술 (14프레임=0.47초) | C
표본 크기 | 장애인 23(3+20) · 비장애인 22(6+16) | sample_size_analysis.py | C
카메라 배치 | 0.65–0.85 m · 아래 30–45° | 미검증 후보값 — 본 촬영에서 확정 | D
왜 이 행동이며, 몇 회 하는가
왜 = 파지 구속 대비 (T2 엄지+검지 강제 vs T1 파지 자유) + ARAT 위계(서로 다른 하위검사)
몇 회 = 훈련 2회 + 수집 5~15회(SRRR2) → 모델 입력은 첫 3회(Frykberg)로 사전 고정
미검증(D)으로 남은 수치는 카메라 배치 하나. 나머지는 A~C 등급 (C = 자체 계산·합성, 재현 가능하나 실증 아님)

## Slide 12
12
실험 조건과 세 가지 비교
같은 영상·사람·시행에서 수치의 양과 품질만 변경
조건 | K1·K2 제공 방식 | 비교 목적
A1 영상 기준 | 제공하지 않음 | 영상만 있을 때의 기준선
A2 전체 제공 | 계산 가능한 수치 모두 | A2 vs A1 → 수치 주입 (PR-1)
A3 선별 제공 | Q 통과 수치만 | A2 vs A3 → 게이팅 (PR-2)
R 무작위 제외 | A3와 같은 수 무작위 제거 | A3 vs R → 고유 가치 (PR-3)
1급 기술 결과 (검정 아님)
보류율(A3) = 게이팅의 대가
(보류율, MAE) Pareto 곡선
보조 모델 부호 일치
[사진 자리]
조건 구조 도식
탐색적 (보정 없음)
A4 영상 제거 · A0 경량모형
오류 주입 bias/burst (기전)
큰 오차(≥2점) 비율 · 설명 평가
[사진 자리]
게이팅 개념 도식

## Slide 13
13
VLM 모델 로스터 — 로컬 실측 + 최신 + 5090 적합성
주 모델 1개 = 확증 검정 · 나머지 = 부호 일치 · 민감도 (다중비교 폭증 방지)
역할 | 모델 | 상태 (2026-09-28 실측)
주 모델 (확증 검정) | Qwen2.5-VL-72B-Instruct | 미설치 · Li 2026 직접 비교용 → 5090 불가, 클라우드 권장
로컬 실행 가능 | Qwen2.5-VL-32B-Instruct | 설치 완료 64 GB · 5090은 Q4(~20 GB) 필요
로컬 실행 가능 | Qwen2.5-VL-3B-Instruct | 설치 완료 7.1 GB · 5090 즉시 실행
로컬 실행 가능 | LLaVA-OneVision-Qwen2-7B-OV | 설치 완료 19 GB · 5090 즉시 실행
로컬 실행 가능 | LLaVA-NeXT-Video-7B | 설치 완료 14 GB · 5090 즉시 실행 (영상 특화)
로컬 미완 | Qwen3-VL-8B / LLaVA-1.5-7B | 가중치 미완 → 다운로드만 하면 5090 즉시 실행
최신 후보 (검토) | Qwen3-VL-32B · 235B-A22B | 32B = 5090 Q4 가능 / 235B = 클라우드
최신 후보 (검토) | InternVL3.5-38B · 78B | 38B = 5090 Q4 빠듯 / 78B = 클라우드
최신 후보 (검토) | GLM-4.6V-Flash 9B · 4.6V 106B | 9B = 5090 즉시 실행 / 106B = 클라우드
컴퓨트 = 1,608출력 × 모델 수 (비용 통제 필요)
2모델 = 3,216 · 4모델 = 6,432 · 6모델 = 9,648
확증 검정(PR-1~3)은 주 모델에서만 · 나머지는 부호 일치·민감도만 보고
모델 수를 늘리면 '모델 특이적'이라는 반박은 줄지만 출력 비용이 비례 증가

## Slide 14
14
고정 VLM과 입력 프레임
추가 학습 없이 동일 모델·프롬프트 · 조건별 차이는 수치뿐
모델
주 = Qwen2.5-VL-72B
Li 2026과 동일 → 직접 비교
보조 = 부호 일치 확인
보조 체크포인트 미확정
[사진 자리]
모델 비교 구조
출력 · 실패
0-shot · greedy · 무학습
출력 = 0–3점 + 근거 ≤2문장
실패 1회 재시도
손실 = 3 대체 → 성공률 병기
[사진 자리]
출력 예시
프레임 규칙 (동결)
앞 5.0초 = 10 Hz
5초 초과분 = 2 Hz
상한 64 · 해상도 640×480
사건 구간 임의 선택 금지
실제 fps로 인덱스 계산
주의
실측 16.9 fps → 10 Hz 저하
30 fps 가정 금지
조건명 프롬프트 기재 금지
프롬프트 템플릿 동일 고정

## Slide 15
15
분석 방법과 예상 결과
사람 단위 짝지은 비교 · 사람 단위 bootstrap
주 비교 — 양수일 때의 의미
관찰 가능한 결과와 해석
비교 | 차이 정의 | 양수의 의미
수치 주입 | MAE(A2) − MAE(A1) | 전체 제공이 악화
수치 선별 | MAE(A2) − MAE(A3) | 선별 제공이 개선
선별 기준 | MAE(R) − MAE(A3) | Q가 무작위보다 개선
예상 패턴 | 해석
A2 악화 · A3 개선 | 일부 수치 보류 가치
A3 > R | 품질 규칙 자체 기여
A2·A3 비슷 | 수치 주입 효과 · 선별 이득 작음
보류율 ↑ · PR-2 유의 | 이득이 좁은 구간 (절충)
보류율 ↑ · PR-2 비유의 | 과잉 보류가 대가만 남김
사람별 MAE 짝지어 비교 bootstrap 10,000회 · 95% CI 세 가지 주 비교에 Holm(k=3)
유의성 하나로 결론 금지 CI가 0 포함 = 방향 미확인 비유의 = 동등 아님
결론: 어떤 수치를 제공하거나 보류할 때 VLM 채점오차가 달라지는가 | 실패 출력 = 손실 3 별도 보고

## Slide 16
16
한계와 다음 단계
정직하게 — 아직 실증 0건
한계 (현재)
실증 데이터 0건
u(수치 실제 오차) 미측정
n=20 → 큰 효과 방향만
접촉 순간 오류 = 검출 불가
본평가 전 처리
수치 정의·파이프라인 동결
모델 로스터 확정 (주+로컬+최신)
치구 135기록 · IRB
컴퓨트 = 1,608 × 모델 수
[사진 자리]
일정 로드맵
이 연구의 위치
기여 = '처음 제안' 아님
= '처음 측정'
같은 영상·라벨에서 수치만 변경
다음 단계
치구 135기록 → u 확정
모델 로스터 확정 후 촬영
동결 해시 + 사전등록