## Slide 1
캡스톤디자인 2026 | AI-로봇 상지 재활 융합 연구 계획
RGB-D 운동학 정보를 활용한 양손 손 과제 VLM 평가 파일럿 연구
3D 물리 공간 수치(Kinematics) 주입을 통한 영상 기반 VLM 재활 평가 성능 개선
연구자: 한동대학교 기계제어공학 · Human Robotics Lab | 22000561 이재용
인프라: 단일 PC NVIDIA GeForce RTX 5090 (32GB VRAM) / 100% 로컬 온프레미스 구동 센서 환경: Intel RealSense D455 Stereo RGB-D (30 fps Color-Depth Hardware Aligned)

## Slide 2
01 | CLINICAL BOTTLENECK & TIME BURDEN
연구의 필요성: 영상 기반 임상 채점의 극심한 시간 소요와 인력 부족
[임상 현실] 임상 재활 현장의 만성적 병목
🔴 지속적 확인의 필수성: 뇌졸중 환자의 신경학적 회복 수준을 추적하기 위해 재활 과정 중 지속적인 상시 평가가 필수적임.
🔴 임상 인력의 극심한 부족: 숙련된 물리·작업치료사가 모든 환자의 비디오를 전수 대면 관찰·채점하기에는 물리적 시간과 인력이 절대적으로 부족함.
🔴 주관적 편차 및 업무 과중: 평가자 간 주관적 오차 발생 및 극심한 피로도로 인해 치료 본연의 시간에 집중하지 못하는 악순환 발생.
🔴 자동화 보조의 절실함: 비디오 기반으로 상태를 신속·정확히 사전 채점해주는 AI 보조 파이프라인 도입이 시급함.
Chart: 비디오 주석 소요 시간 비교 (PrimSeq 선행연구 실측치)
| 사람 숙련 평가자 (수작업) | AI 자동화 파이프라인
비디오 주석 소요 시간 (시간) | 513.6 | 1.4
💡 핵심 임상 문제 요약 | 환자 1명의 재활 비디오 분석에 사람 치료사 513시간이 소요됩니다. 재활 현장의 인력·시간 부족을 해결할 자동화 파이프라인이 필수적입니다.

## Slide 3
02 | PRIOR ATTEMPTS & LIMITATIONS
기존 연구의 시도와 한계: 딥러닝의 가능성과 VLM의 성능 급락
Chart: 과제 난이도별 인식 정확도 비교 (NYU Li et al., 2026)
| 고수준 일상동작 (ADL) | 미세 손과제 / FMA 임상 채점
특화 딥러닝 모델 | 82 | 68
범용 VLM (Qwen2.5-VL 등) | 77.5 | 35
[병목 발견] 선행 AI 시도의 명암과 치명적 병목
🟢 특화 딥러닝 (Deep Learning): 처리 시간을 1.4시간으로 단축하고 거친 동작은 양호하게 분류함. 그러나 손가락 미세 관절 정보 결여로 '단순 대기'와 '물체 유지'를 구분하지 못함.
🔴 범용 VLM (Vision-Language Model): 빗질하기, 물건 집기 등 고수준 행동 인식은 77.5%로 우수했으나, 미세 손동작 및 FMA 채점은 35%로 무작위 수준에 그침 (성능 너무 안 좋음!).
⚠️ 원인: 시각적 환각 (Visual Hallucination): 2D 영상만으로는 손가락이 물체에 스치기만 해도 '파지 성공'으로 오판하거나, 환자가 시도하지 않은 동작을 생성하는 허위 판독 다수 발생.
💡 결론 및 연구 기회: 순수 2D 영상의 시각적 환각을 제어할 물리적 공간 수치 보완이 필수적임.
💡 기존 연구의 핵심 한계 | 영상만으로는 깊이 방향의 접촉 여부와 미세 벌림을 VLM이 해석할 수 없어 '시각적 환각'이 발생합니다. 물리적 3D 수치 결합이 필수적입니다.

## Slide 4
03 | PROPOSED SOLUTION: HYBRID KINEMATICS
본 연구의 해결 방안: 영상 기반 VLM에 3D 운동학(Kinematics) 지표 결합
[시각 문맥] 1. 14프레임 시각 정보 (Visual Context)
• 수행단계 층화 추출: 단순 균등 분할이 아닌 획득 6장 + 유지 2장 + 해제 6장 배분.
• 대역폭 최적화: 비디오 토큰 폭증을 방지하고 핵심 동작 순간 14장 정밀 포착.
• 거시적 외형 제공: 환자의 앉은 자세, 팔 뻗기 궤적, 물체 위치 등 거시적 맥락 전달.
[물리 수치] 2. 3D 물리 공간 수치 (F1~F4 Kinematics)
• RealSense D455 실측: 깊이(Depth) 센서 기반 손 관절 3D 공간 기하학 직접 연산.
• 4대 정예 피처 주입: 최대 파지폭(F1), 도달시간(F2), 유지안정도(F3), 신전변위(F4).
• 시각적 환각 차단: 스친 것과 실제 쥔 것을 물리적 거리 수치(mm)로 즉시 판별.
[임상 규준] 3. 건강인 기준 규준 (Normative Anchor)
• 건강인 15명 분포: 과제별 중앙값(Median) 및 사분위수(IQR) 기준선 프롬프트 제공.
• 품질 플래그 결합: 센서 유효율 80% 이상, 결측 사유 등 신뢰도 메타데이터 동시 주입.
• 중증도 판단 닻: 모델이 마비측 동작의 비정상성과 지연 수준을 객관적 비교 판정.
💡 연구 가설의 핵심 | 영상(VLM의 자연어 문맥 해석력) + 3D 수치(센서의 정밀 물리 기하학)를 결합하여, 순수 영상 대비 VLM 평가 오차를 의미 있게 줄입니다.

## Slide 5
04 | BIOMECHANICAL JUSTIFICATION & FMA
운동학 지표의 과학적 근거: FMA 임상 점수 회복과의 직접적 연관성
[선행연구 입증] 생체역학 선행연구가 입증한 핵심 지표
🔹 Qiu et al. (2022, IEEE EMBC): 뇌졸중 아급성기 환자 3D 분석 결과, 최대 파지폭(MGA, F1)과 도달 시점(tMGA, F2)이 FMA 상지 점수 호전과 직접적으로 연동됨을 규명.
🔹 Lang et al. (2005, 2009, J Neurophysiol): 편마비 환자의 손가락 능동 신전(펴기) 변위(F4)가 파지 성공 및 기능 회복의 독립적 핵심 전제조건임을 임상적으로 입증.
🔹 Amprimo et al. (2024, BSPC): 깊이 센서 결합 손 추적(GMH-D 원리)이 120fps OptiTrack 모션캡처와 높은 일치도를 보임을 검증 (본 연구는 D455 환경에서 별도 자체 검증).
🔹 임상적 정당성 확보: 단순 공학적 수치가 아닌 뇌졸중 환자의 FMA 기능 회복을 대변하는 검증된 물리량만을 엄선하여 VLM에 주입함.
지표 | 운동학 변수명 | 연관 FMA 항목 | 임상적 의미
F1 | 최대 파지폭 (MGA) | 물체 맞춤 개방 | 파지 준비 및 시각-운동 협응 능력
F2 | 도달 시간 (tMGA) | 동작 속도·기민성 | 팔 뻗기와 손가락 개방의 시간적 협응
F3 | 유지 안정도 (SD) | 2초 형태 유지력 | 불수의적 떨림 및 미끄러짐 제어력
F4 | 능동 해제 변위 | 손가락 신전/펴기 | 물체 분리 및 잔여 굴곡 구축 회복
💡 피처 선정의 학술적 타당성 | 임상 3단계(형성, 유지, 해제)와 FMA 회복 궤적을 대변하는 4대 지표(F1~F4)를 엄선하여, VLM의 주의력 분산 없이 판독 정확도를 높입니다.

## Slide 6
05 | TASKS & KINEMATICS PROTOCOL
평가 과제 프로토콜 및 4대 핵심 운동학 피처 (F1~F4) 조작적 정의
과제 | 과제 명칭 | 대상 물체 규격 및 재질 | 목표 파지 형태 (임상의 합의 기준)
과제 1 | 맨손 쥐기와 펴기 | 물체 없음 (테이블 맨손) | 네 손가락 완전 굴곡(주먹) 후 2.0초 유지, 편 시작 자세로 능동 개방
과제 2 | 원통 파지 (Cylinder) | 지름 5cm, 높이 10cm 무광 PLA | 엄지와 네 손가락이 원통 측면을 대향하여 완전히 감싸 쥐는 대향 파지
과제 3 | 구형 파지 (Spherical) | 지름 7cm 구형체 무광 PLA | 엄지와 굽힌 손가락들이 구면을 둥글게 감싸 쥐는 형태 (5mm 받침대)
과제 4 | 측면 집기 (Lateral Pinch) | 두께 1.5cm 직육면체 블록 | 검지 외측면에 물체를 대고 엄지 끝으로 강하게 누르며 집는 형태
피처 ID | 물체 파지 과제 정의 | 맨손 쥐기/펴기 과제 정의 | 단위 | 판정 대상 임상 단계
F1 | 최대 파지 간격 (Peak Span MGA) | 능동 굴곡 변위 (Active Closing) | mm | 1단계: 목표 파지 형성 (Formation)
F2 | 최대 간격 도달 시간 (tMGA) | 최대 주먹 도달 시간 (time to min) | s | 1단계: 도달-파지 협응 (Coordination)
F3 | 2.0초 유지 표준편차 (Hold SD) | 2.0초 주먹 유지 표준편차 | mm | 2단계: 형태 유지 안정성 (Hold Stability)
F4 | 능동 손가락 개방 변위 (Release) | 손가락 능동 재개방 변위 (Reopening) | mm | 3단계: 물체 분리 및 펴기 (Release)
💡 객관적 알고리즘 적용 | 주관적 눈대중 개입을 원천 배제하기 위해, 속도 변곡점(|v(t)| < 10mm/s) 기반으로 2초 유지 구간(hold_duration_s >= 2.0s)을 자동 검출합니다.

## Slide 7
06 | EXPERIMENTAL CONDITIONS & COMPARISONS
조건별 VLM 성능 비교 설계: 주 질문(A2 - A1)과 소거 매트릭스
코드 | 조건 명칭 | 14프레임 영상 | 3D 운동학 수치 | 건강인 정상 규준 | 답하려는 핵심 과학적 질문 | 비교 역할
A1 | 영상 단독 기본군 | ✔ 제공 | ❌ 제외 | ❌ 제외 | 순수 시각 정보만으로 VLM이 동작을 얼마나 정확히 판독하는가? | 시각 기준선 (Li 2026 재현)
A2 | 영상+운동학 결합군 | ✔ 제공 | ✔ 제공 (좌우) | ❌ 제외 | 정량적 3D 수치 주입 시 시각적 환각과 판독 오차가 줄어드는가? | ★ Primary 비교 (A2 − A1)
A3 | 영상+수치+규준군 | ✔ 제공 | ✔ 제공 | ✔ 제공 (15명) | 정상인 기준 분포를 함께 제시할 때 모델의 이상 판단이 개선되는가? | 보조 비교 1 (A3 − A2)
A4 | 수치 전용 소거군 | ❌ 제외 | ✔ 제공 | ✔ 제공 | 영상 없이 수치 텍스트만으로 평가가 가능한가? (시각 순기여도 역검증) | 보조 비교 2 (A3 − A4)
A0 | 고전 ML 벤치마크 | ❌ 제외 | ✔ 제공 | ✔ 제공 | 순서형 로지스틱 회귀(지도학습)보다 거대 VLM이 실제로 우월한가? | 보조 비교 4 (A3 − A0)
D1~D4 | 피처별 소거군 | ✔ 제공 | 1개씩 소거 | ❌ 제외 | F1, F2, F3, F4 중 어떤 피처가 오차 감소에 가장 결정적인가? | 조건부 피처 기여도 분석
💡 주 가설 (Primary Hypothesis) | 주 비교인 A2 − A1의 환자별 절대등급오차(MAE) 차이가 0 미만(오차 감소)이며, 10,000회 부트스트랩 95% CI 상한이 0 미만임을 검증합니다.

## Slide 8
07 | HARDWARE & MODEL BENCHMARK
단일 PC RTX 5090 (32GB) 환경: 5대 로컬 VLM 100% 오프라인 구동
Chart: 5대 로컬 VLM 총 VRAM 점유량 (GB) vs 32GB 한도
| Qwen3-VL-8B | Qwen3-VL-30B | LLaVA-NeXT | Qwen2.5-VL-32B | LLaVA-OneVision
총 VRAM 점유량 (GB) | 20.5 | 22.5 | 19 | 24.5 | 19.5
모델 식별자 | 가중치 | VRAM | 안전 마진 | 선정 배경
Qwen3-VL-8B-Instruct | BF16 | 20.5 GB | 여유 36% | 최신 주 모델 (초고속 추론)
Qwen3-VL-30B-A3B | AWQ 4-bit | 22.5 GB | 여유 30% | 최신 고성능 MoE 단일 GPU
LLaVA-NeXT-Video-7B | BF16 | 19.0 GB | 여유 41% | 비디오 시계열 특화 재현
Qwen2.5-VL-32B-Instruct | AWQ 4-bit | 24.5 GB | 여유 23% | Li et al.(2026) 재현군
LLaVA-OneVision-7B | BF16 | 19.5 GB | 여유 39% | 오픈소스 멀티모달 표준
💡 의료 데이터 프라이버시 보호 | 외부 상용 API 호출 0회! 5개 모델 전체가 RTX 5090 32GB 단일 워크스테이션에서 100% 로컬 오프라인으로 안전하게 구동됩니다.

## Slide 9
08 | SCORING PIPELINE & COMPUTATIONAL SCALE
환각 방지형 결정론적 채점 루브릭 및 총 실행 규모 (11,580회)
등급 | 명칭 | 결정론적 매핑 규칙 | 임상적 상태 의미
0점 | 목표 형성 미완료 | 목표 파지 형태(또는 주먹) 형성 실패 | 도달 실패, 쥐기 불능, 중증 마비
1점 | 부분 수행 완료 | 형성은 완료했으나 2초 유지 또는 펴기 미완료 | 형성은 되나 떨림/미끄러짐, 펴기 마비
2점 | 전체 수행 완료 | 형성 성공, 2.0초간 유지, 4초 내 펴기 완료 | 과제 전 단계 정상 수행 완성
NA | 판독 불가 / 중단 | 심한 가림 또는 통증·피로로 중단된 경우 | 성능 평가 분모(Coverage) 분리 기록
[결정론적 채점] 환각 차단 파이프라인 & 실행량
🔹 1단계: VLM 상태 추출: 모델에게 점수를 직접 계산하게 하지 않고, complete/incomplete 상태와 프레임/수치 증거(JSON)만 출력하도록 통제.
🔹 2단계: 파이썬 규칙 엔진: 외부 코드가 루브릭에 따라 0/1/2점으로 엄격히 결정론적 변환하여 점수 왜곡 및 환각 차단.
🔹 총 11,580회 로컬 추론:
• 핵심 조건 (A1~A4): 480시행 × 4조건 × 5모델 = 9,600회
• 피처 소거 (D1~D4): 480시행 × 4조건 = 1,920회
• 구현 재현성 확인: 대표 60시행 1회 점검 = 60회 (재현성 점검)
🔹 통계 검정: 환자 단위 10,000회 블록 부트스트랩 95% CI 산출.
💡 엄밀한 재현성 보장 | do_sample=False 탐욕적 결정론적 추론과 비트 수준 구현 재현성 점검을 통해, 모델의 점수 왜곡 없는 투명한 평가를 실현합니다.

## Slide 10
09 | CONCLUSION & EXPECTED IMPACT
연구 기대 효과 및 향후 추진 로드맵: 임상 자동화의 새 지평
[학술 가치] 1. 학술적 기여 (Academic Value)
• 환각 극복 최초 실증: 2D 비디오의 시각적 환각 한계를 3D 운동학 수치로 보완하는 최초의 체계적 실증 연구.
• Zero-shot 임상 평가: 재학습(Fine-tuning) 없는 동결 VLM의 뇌졸중 재활 평가 가능성 규명.
• 프롬프팅 표준 수립: 헬스케어 도메인 특화 멀티모달 센서-언어 결합 표준 방법론 정립.
[임상 기여] 2. 임상적 기여 (Clinical Utility)
• 판독 시간 90% 이상 절감: 치료사의 수작업 비디오 주석 부담(513시간)을 획기적으로 경감하는 사전 채점 초안 제공.
• 객관적 정량 척도 제공: 평가자 간 주관적 편차를 줄이고 표준화된 운동학 데이터베이스 구축.
• 재활 플랫폼 확장: 향후 가정 및 원격 상지 재활 모니터링 시스템의 핵심 알고리즘으로 연계.
[추진 계획] 3. 추진 로드맵 (Execution Roadmap)
• [1단계] 개발 건강인 4명: 카메라 화각(70cm) 및 14프레임 샘플링 파이프라인 사전 점검.
• [2단계] 대조군 15명: 양손 3D 운동학 정상치 규준(A3) 데이터베이스 산출 완료.
• [3단계] 편마비 환자 15명: 양손 480시행 촬영 및 이중 블라인드 임상의 합의 채점.
• [4단계] 11,580회 추론: RTX 5090 기반 로컬 추론 완결 및 부트스트랩 통계 분석.
💡 최종 연구 비전 | 인력과 시간이 부족한 재활 임상 현장에 정밀하고 안전한 100% 로컬 AI 보조 평가 솔루션을 제시하여, 환자의 지속적인 회복을 돕겠습니다.