## Slide 1
수치를 넣으면 VLM 채점이 좋아지는가,
아니면 나빠지는가
— ARAT 두 항목에서 품질 기반 수치 선별의 효과 —
이재용 22000561 | 한동대학교 기계제어공학부
연구계획 발표 · 2026-09-28 · 설계 정본 v6.3
※ 모든 수치는 계획값이며, 본평가 결과가 아니다 (실증 데이터 아직 수집 전).

## Slide 2
01
이 연구는 무엇을 하는가
질문 · 개입 · 대상 · 결과를 한 장에
SUMMARY
연구 질문
① 수치를 주면 VLM 채점이 좋아지는가, 나빠지는가?
② 품질로 골라 주면 그 해로움이 줄어드는가?
③ 그 대가는 '과잉 보류'인가?
개입(intervention)
같은 영상 · 같은 사람 · 같은 시행에서
VLM에 넣는 수치의 양과 품질만 바꾼다
A1 없음 · A2 전체 · A3 품질선별 · R 무작위제외
대상과 규모
뇌졸중 23명(개발 3 + 본평가 20)
비장애인 22명(개발 6 + 검증 16)
본평가: 20명 × 2과제 × 3시행 = 120영상 × 2모델
독립 분석 단위 = 사람(20명)
주 결과 3개 (확증, Holm k=3)
PR-1 수치 주입 효과 MAE(A2) − MAE(A1)
PR-2 게이팅 효과 MAE(A2) − MAE(A3)
PR-3 게이팅 고유가치 MAE(R) − MAE(A3)
부호 + = 나쁜 방향. 보류율·Pareto도 1급 보고
정본: outputs/research-plan-v6.md (v6.3, 2026-09-28)

## Slide 3
02
왜 필요한가 — 임상 평가의 한계와 VLM의 실패
두 문제가 동시에 존재한다
BACKGROUND
문제 ① 임상 평가(ARAT·FMA-UE)의 구조적 한계
평가자 주관성 — 항목 일치 >90%여도 갈리는 항목 4/33 (Hernández 2019)
천장/바닥 효과 — ARAT 발병 3일 바닥 38%, 4주 천장 21.3% (Kristersson 2019)
긴 소요 시간 — 전 항목 수행은 임상 현장에서 부담
점수는 맞아도 수치는 틀릴 수 있음 — 손목 96 mm 오차인데 r=0.981 (Li 2022)
→ 점수로는 안 보이는 손가락 손상·보상 전략이 존재 (Padilla-Magaña 2022)
문제 ② VLM 단독 채점의 실패
Li 2026 (PLOS Digit Health 5(7):e0001506, PMID 42406872)
코호트: 비장애 20 + 뇌졸중 51
Qwen2.5-VL-72B에 영상+지침만 입력
→ FMA 총점 예측이 중증도와 무관하게 '평탄'(essentially constant)
→ '무조건 1점' 기준선과 오차가 비슷
→ 정밀 운동 이해 부족. dose는 시각정보 제외 기준선과 유사
※ 우리 VLM = Li 2026과 같은 모델 → 직접 비교 가능
핵심: 점수로는 안 보이고, 영상만으로는 못 잡는다 → 그 사이에 '수치를 어떻게 넣을 것인가'가 있다

## Slide 4
03
연구 질문 — 수치를 '다' 줄까, '골라서' 줄까
정보를 더 주는 것이 항상 이롭지 않다는 근거에서 출발
QUESTION
한 문장 질문
수치를 주면 채점이 좋아지는가, 나빠지는가 — 그리고 품질이 확인된 수치만 주면 그 나쁨이 줄어드는가, 그 대가는 과잉 보류인가?
① 왜 '수치 주입'이 위험한가
Tang 2025: 예시 3개가 최적, 4개에서 0.42로 붕괴
→ 정보를 더 주면 모델이 망가질 수 있다
Li 2026은 영상만 줬음 → '수치를 줄 때의 위험'은 미측정
② 왜 '품질 선별'이 필요한가
RGB-D는 가림·깊이 오류로 수치가 조용히 틀린다
그 수치를 그대로 믿으면 오류가 채점으로 전파
→ 관측 가능성 Q로 골라서 제공
③ 왜 '무작위 제외'와 비교하나
선별이 좋아 보여도 '숫자를 덜 봐서'일 수 있다
같은 양을 무작위로 빼는 R 조건 필요
→ 품질 규칙 자체의 기여를 분리
탐색적(보정 없음): A0·A0-time·A4·오류주입(bias/burst) 기전 — 주 비교 아님

## Slide 5
04
실험 세팅 — 환경과 기록
피드백 반영 ① · 무엇을 어떤 환경에서 어떻게 기록하는가
SETUP
장비
Intel RealSense D455 × 1대 (단일 RGB-D)
RGB 1280×800 / depth 1280×720
스펙 30 fps, 실측 16.9·24.6 fps (dt 불규칙)
→ 실제 프레임 타임스탬프로 dt 계산
삼각대 · 작업거리 0.65–0.85 m · 아래 30–45°
환경 (ARAT 표준 배치)
테이블 높이 75 cm
의자 좌면 46 cm · 팔걸이 없음 · 등받이 계속 접촉
선반: 테이블면에서 37 cm
물체 위치: 정중시상면과 액와선의 중간
대상자
비장애인 22명 (개발 6 + 독립검증 16)
뇌졸중 23명 (개발 3 + 본평가 20)
성인 일측성 뇌졸중 · 임상적으로 안정
점수를 보고 대상자를 빼거나 더하지 않음
절차와 저장
연습 2회 → 본 시행(연습 제외 후 첫 3회를 사전 고정)
T1 → 휴식 2분 → T2 · 시행마다 즉시 채점 (치료사 1인)
독립 영상 평가자: 장애인당 12영상, 모델 출력에 눈가림
저장 계층: L0 원본 RGB+원시 depth+타임스탬프 → L1 랜드마크 → L2 K1·K2 JSON → L3 VLM 프레임
→ 원시 depth는 반드시 보존 (PNG 수 == 프레임 수 검증)
[ 사진 자리 ] 실험 세팅 전경
· 카메라(D455)+삼각대 위치, 대상자 기준 작업거리 0.65–0.85 m
· 테이블 75 cm + 선반 37 cm + 팔걸이 없는 의자
· 환측 손과 블록/구슬/뚜껑이 함께 보이는 구도
· 가능하면 측면 30–45° 시점 1장 + 위에서 본 배치 도면 1장
※ 이 칸에 사진/도면을 넣어 주세요
ARAT 표준 물성·배치: Yozbatiran et al. 2008 (doi 10.1177/1545968307305353), Lyle 1981 원형

## Slide 6
05
왜 이 2개 동작인가
피드백 반영 ② · "가장 어려운 것 하나면 되지 않나?" — ARAT 위계 질문에 대한 답
RATIONALE
질문의 전제부터 확인
ARAT의 건너뛰기 규칙은 '가장 어려운 것을 통과하면 아래를 만점 처리'가 맞다 — 단, 그 규칙은 하위검사(subtest) 안에서만 적용된다.
① 규칙은 하위검사 내부 전용
Lyle 1981 / Yozbatiran 2008 / ARAT 채점지:
"if the subject passes the first, no more need to be administered and he scores top marks for that subtest"
Grasp·Grip·Pinch·Gross 각각 따로 적용
→ T1 = ARAT 3번 = Grasp 소척도
→ T2 = ARAT 12번 = Pinch 소척도
→ 서로 다른 하위검사이므로 중복이 아니다
② 위계 자체가 완전하지 않다
Koh 2006 (n=351, Mokken+Rasch)
19개 중 유일하게 위계를 깨는 항목 = "pinch ball bearing 3rd finger and thumb"
→ 위반이 하필 pinch 계열에서 나타난다
van der Lee 2002 (n=63)
19개 중 15개만 불변 위계 · 소척도 구조는 경험적으로 지지 안 됨
→ '하나면 나머지 자동' 가정은 성립하지 않음
③ 우리 목적은 '총점 추정'이 아니다
우리는 한 시행의 VLM 채점과 그때 넣는 수치의 의미를 본다
Koh 2006: ARAT 원점수는 순서 정보만 줌 (정확한 기능 수준은 아님)
T2(구슬, 엄지+검지 패드 강제)
→ K1(엄지–검지 표면점 거리)의 의미가 정의상 성립 → 주 결과
T1(블록, opposition이면 어떤 파지든 허용)
→ K1 의미가 애매 → 참고용. 파지 유형이 바뀌어도 K1 해석이 버티는지 비교
Koh 2006: PMID 17067971 (doi 10.1080/16501970600803252) · van der Lee 2002: Clin Rehabil 16(6):646-653 (doi 10.1191/0269215502cr534oa)

## Slide 7
06
두 과제의 물성과 배치
ARAT 표준 (Yozbatiran 2008)
TASKS
T2 · 주 결과 (ARAT 12번)
소척도: Pinch
물체: 구슬 지름 1.5 cm · 5.4 g
요구: 엄지 + 검지 '패드' 맞섬 강제
배치: 하부 뚜껑(근위연 5 cm) → 선반 위 상부 뚜껑
3점: 5초 이내 + 엄지+검지 패드
T1 · 참고 (ARAT 3번)
소척도: Grasp
물체: 목재 블록 5 cm · 55 g
요구: opposition이면 어떤 파지든 허용(손가락 쌍 미강제)
배치: 테이블 → 선반 37 cm 위
3점: 5초 이내 정상 수행
채점 (공통)
0 = 60초 내 어떤 부분도 못함
1 = 60초 내 부분 수행
2 = 완료했으나 5–60초 또는 큰 어려움
3 = 5초 이내 정상 수행
두 항목 합계 0–6점을 임상점수로 쓰지 않음
[ 사진 자리 ] T1 · T2 물체와 배치
· 5 cm 목재 블록(55 g)과 구슬(1.5 cm, 5.4 g) 실물 비교 1장
· 선반 37 cm 위 상부 뚜껑에 구슬을 놓는 장면
· 테이블 위 배치 도면(물체 위치·뚜껑 2개·선반 높이)
※ 이 칸에 사진/도면을 넣어 주세요
무게·크기 차이가 만드는 질문
블록 55 g vs 구슬 5.4 g → 무게 약 10배, 크기 약 3.3배
구슬(12번)은 ARAT에서 두 번째로 어려운 난이도군
핵심 동작 = 37 cm 수직 들어올리기 → 카메라가 수직 시야를 확보해야 함
출처: rgbd-grasp-vlm-protocol-analysis.md §0-1 (ARAT 19개 항목 물성표)

## Slide 8
07
VLM에 넣는 두 수치 — K1 · K2
계산은 원본 프레임(L1)에서만. VLM 프레임에서 재계산하지 않는다
FEATURES
K1 — 엄지–검지 표면점 거리 (mm)
MediaPipe 랜드마크 4번(엄지끝)·8번(검지끝)의 표면점 사이 3D 거리
관찰 구간의 P95(95백분위수)로 요약
금지 해석: PAp · 실제 최대 벌림 · 관절 중심 거리 · 접촉 여부
K2 — 손목 표면점 속도 (mm/s)
MediaPipe 0번(손목) 표면점의 3D 이동 속도의 P95
dt는 장치/프레임 타임스탬프에서만 (벽시계 금지), dt 하한 적용
금지 해석: 손가락 민첩성 · 신경 회복량
계산 6단계 (요약)
① 랜드마크 픽셀 중심 5×5 depth 중앙값, 유효비율 ≥50%
② 역투영(intrinsics) → 3D 좌표
③ 손-일관성 검사: 3D 거리(손목–손끝) ∈ [60, 230] mm 밖이면 무효
→ 가려진 손가락이 배경에 찍히는 오류를 잡는다 (검사 OFF면 오염 110배)
④ K1 = 4–8번 거리, 양쪽 유효 프레임만, P95
⑤ K2 = 0번 속도, 연속 유효 쌍만, dt 하한 적용, P95
⑥ 검출 실패 = 하드 결측 (보간 금지)
[ 사진 자리 ] K1·K2 개념도
· MediaPipe 21점 랜드마크 위에 4번·8번(빨강), 0번(파랑) 표시
· K1 = 엄지–검지 표면점 거리 화살표, K2 = 손목 속도 벡터
· 가림 상황에서 랜드마크가 배경에 찍힌 '오염' 예시 vs 정상 예시
※ 이 칸에 사진/도면을 넣어 주세요
P95 요약은 '표면점 대리값'이며 해부학적 관절 중심 거리가 아니다 (research-plan-v6.md §5)

## Slide 9
08
품질 선별 규칙 Q — '믿을 만한 수치인가'
카메라 1대로는 정확도를 알 수 없다 → 관측 가능성(개연성·완전성)을 잰다
QUALITY
규칙 5개 (본평가 전 동결)
Q1 깊이 유효 비율 개발 자료에서 임계값 확정
Q2 최장 연속 결측 > 0.3초 → 보류
Q3 유효 표본 수 < 50개 → 보류
Q4 깊이 경계 혼합 의심 해당 프레임 > 50% → 보류
Q5 손가락·손목 가림 2인 판정, > 50% → 보류
걸린 K1 또는 K2는 null로 보류. 영상과 다른 유효 수치는 그대로 제공.
치료사 점수를 보고 임계값을 정하지 않는다 → 개발 자료에서 정한 뒤 본평가 전 고정.
[ 사진 자리 ] Q 판정 예시
· 정상 프레임 vs 가림 프레임 비교 (RGB)
· depth 유효 마스크가 뚫린 예시(결측 구간 표시)
· 랜드마크가 물체 경계에 걸린 '경계 혼합' 예시
※ 이 칸에 사진/도면을 넣어 주세요
R(무작위 제외) 조건과 한계
R = A3와 '같은 수'를 품질과 무관하게 무작위 제거 (지표별 제외 수 맞춤, 시드 3개)
원래 계산 불가능한 하드 결측은 모든 조건에서 유지 (R에서도 복원 금지)
지표별 제외 비율이 50%를 넘으면 그 지표의 R 비교는 제한한다.
Q는 '교정된 mm 오차 확률'이 아니며, 환자의 중증도가 아니다 (research-plan-v6.md §5.2·§12)

## Slide 10
09
실험 조건과 세 가지 비교
같은 영상·같은 사람·같은 시행에서 수치의 양과 품질만 바꾼다
DESIGN
조건 | 이름 | VLM에 넣는 수치 | 비교 목적
A1 | 영상 기준 | K1·K2 제공하지 않음 | 영상만 있을 때의 기준선
A2 | 전체 제공 | 계산 가능한 수치 모두 제공 | A2 vs A1 → 수치 추가 효과 (PR-1)
A3 | 품질 선별 | Q 통과 수치만 제공 | A2 vs A3 → 게이팅 효과 (PR-2)
R | 무작위 제외 | A3와 같은 수를 무작위 제외 | R vs A3 → 선별 기준의 고유 가치 (PR-3)
1급 기술 결과 (검정 아님, 반드시 보고)
보류율(A3) — Q가 수치를 버린 시행 비율 = 게이팅의 '대가'
(보류율, MAE) Pareto 곡선 — Q1 임계값을 쓸어 얻는 트레이드오프
보조 모델의 부호 일치 여부
→ 이득이 '좁은 구간에서만' 성립할 수 있음을 숨기지 않는다
탐색적 (보정 없음, CI·효과크기만)
A4 — 수치만 주고 RGB 제거 (영상의 추가 가치)
A0 — 로지스틱 회귀 경량모형 대조 · A0-time — 시간 단서만
오류 주입 — bias 1u/3u, burst 3u (기전 H5, A2·A3에만)
큰 오차(≥2점) 비율 · 설명 평가 코드북
→ 주 비교(PR-1·PR-2·PR-3)와 섞지 않는다
동결: 모델 버전·프롬프트·프레임 추출·Q 임계값·R 배정 방식은 본평가 전에 고정

## Slide 11
10
고정 VLM과 입력 프레임
추가 학습 없이 동일 모델·동일 프롬프트 — 조건별로 달라지는 것은 수치뿐
MODEL
주 모델
Qwen2.5-VL-72B-Instruct
Li 2026과 동일 모델 → 직접 비교
추가 학습 없음 · 예시 없는 0-shot · greedy
확증 검정은 주 모델에서만
보조 모델
동일 프롬프트 · 동일 프레임
역할: 같은 방향의 부호가 나오는지 확인
검정 아님 (다중비교 폭증 방지)
체크포인트는 동결 전 확정 (미확정)
출력과 실패 처리
시행별 ARAT 0–3점 한 줄 + 근거 ≤2문장
출력 실패는 1회 재시도
실패는 제거하지 않음
손실 = 3 으로 대체 → 실패포함 손실 + 유효 MAE + 성공률 병기
[ 사진 자리 ] 프레임 샘플링 타임라인
· 가로 타임라인: 0–5초 구간은 10 Hz(약 50프레임), 5초 이후는 2 Hz
· 상한 64프레임 강조, 640×480 리사이즈 표시
· 실측 fps가 16.9/24.6이면 10 Hz 목표가 실제로 ~8.5 Hz로 저하됨을 각주로 표시
※ 이 칸에 사진/도면을 넣어 주세요
프레임 규칙 (동결)
앞 5.0초를 10 Hz로 샘플링 (목표 50프레임)
5초 초과분은 2 Hz, 전체 상한 64프레임
해상도 640×480
사건 구간(접촉 순간 등)을 사람이 골라 넣지 않는다
→ 실제 fps를 읽어 프레임 인덱스를 계산 (30 fps 가정 금지)
프롬프트는 모든 조건에 동일 템플릿. 조건명을 프롬프트에 쓰지 않는다.

## Slide 12
11
분석 방법과 판정 기준
사람 단위 짝지은 비교 · 사람 단위 bootstrap
ANALYSIS
분석 설계
분석 단위 = 사람(20명). 120영상·주입본은 반복 관측
PR-1 = MAE(A2) − MAE(A1) 수치 주입 효과
PR-2 = MAE(A2) − MAE(A3) 게이팅 효과
PR-3 = MAE(R) − MAE(A3) 게이팅의 고유 가치
사람별 MAE를 짝지어 비교 · bootstrap 10,000회 · 95% CI · Holm k=3
부호 읽는 법 (양수 = )
PR-1 양수 → 전체 제공이 악화 (수치 주입이 해로움)
PR-2 양수 → 선별 제공이 개선 (게이팅이 도움)
PR-3 양수 → Q가 무작위 제외보다 우수
유의성 하나로 결론을 만들지 않는다. CI가 0을 포함하면 '방향 확인 안 됨'.
예상 패턴과 해석 (사전 등록)
A2 악화 · A3 개선 → 일부 수치를 보류할 가치가 있다
A3가 R보다 우수 → 단순 정보량 감소가 아니라 품질 규칙이 기여
A2·A3 비슷하게 개선 → 수치 추가 효과는 있으나 선별 이득은 작다
차이가 작거나 불명확 → 효과 크기와 신뢰구간으로 판단 (비유의 = 동등 아님)
보류율 높음 + PR-2 유의 → 이득이 좁은 구간에서만 (보류–정확도 절충)
보류율 높음 + PR-2 비유의 → 과잉 보류가 대가만 남김
보조 모델에서 부호가 반대 → 주 모델 결과를 모델 특이적으로 제한
실패 출력은 유효 MAE에서 제외하고 '실패포함 손실(손실=3)'을 별도 열로 보고한다.

## Slide 13
12
선행연구가 이미 밝힌 것과 우리가 처음 재는 것
주장은 '우리가 처음 제안'이 아니라 '우리가 처음 측정'
EVIDENCE
VLM · 센서 채점
Li 2022 — 뇌졸중 20명, r=0.981, 항목평균 >80%, 그러나 손목 96 mm 오차 (PMID 36291314)
Li 2026 — 비장애 20+뇌졸중 51, 영상만으로 FMA 총점 평탄 (PMID 42406872)
Tang 2025 — 관절 특징을 LLM에 주입, 예시 3개 최적·4개에서 붕괴 (arXiv:2505.18412)
ARAT 척도 구조
Koh 2006 — 19항목 단일 차원, H=0.95, 유일한 위계 위반 = pinch 항목 (PMID 17067971)
van der Lee 2002 — 15/19만 불변 위계, 소척도 구조 미지지 (doi 10.1191/0269215502cr534oa)
Rodgers 2022 — 5코호트 N=1425, 결정나무로 ARAT 단축 시도
이미 선행된 것 (재주장 금지)
ARAT 손 과제 운동학 측정·비장애인 비교 (Padilla-Magaña 2022, SVM 97.8%)
RGB-D로 FMA·ARAT 자동채점 (Brain Sci 2022, Clin Rehabil 2024 — 임상검증까지)
JSON·특징 주입, 영상+수치 결합, 이미지 품질 게이트 → VLM 라우팅
우리 자리 (빈칸)
Li 2026은 '영상만' 줬다 → 수치를 주면 좋아지는가/나빠지는가는 미측정
게이팅(품질로 골라 주기)의 인과 효과와 그 대가(과잉 보류)는 임상 순서형 채점에서 측정된 적이 없다
→ 우리 기여는 새 아이디어가 아니라 '처음 재는 것': 같은 영상·같은 라벨에서 수치 집합만 바꾼 인과 비교
참고: 게이트→VLM 라우팅·selective prediction은 이미 선행(Edges Before Embeddings 등) → 재주장하지 않음

## Slide 14
13
한계와 다음 단계
정직하게: 아직 실증 0건
LIMITS
한계 (지금 시점)
실증 데이터 0건 — 장애인 0명, 실제 프레임 0장. 모든 '검증'은 문헌+합성 오라클
u(수치의 실제 오차) 미측정 — 치구 실측 또는 B안(비율) 필요
n=20은 큰 효과의 방향 탐색만 가능 (dz 0.66). 소효과 검출 불가
접촉 순간 랜드마크-물체 오류는 기하 검사로 검출 불가 → 검출률 병기
본평가 전 반드시 처리할 것
파이프라인이 아직 K1/K2가 아니라 MGA·PV·SPARC·TAM을 넣고 과제도 free/cylinder (D-15)
보조 모델 체크포인트 미확정 (Qwen2.5-VL-72B·InternVL 모두 미설치)
컴퓨트: 2모델 3,216회 출력 필요, 서빙 경로 미설정
치구 135기록 계측 검증 · IRB·동의
요약
질문은 좁고 명확하다: 수치를 넣으면 좋아지는가, 품질로 골라서 넣으면 대가는 무엇인가
두 과제는 난이도 커버리지가 아니라 '파지 구속이 다를 때 K1의 의미가 유지되는가'를 보기 위한 선택이다
결론은 아직 없다 — 이 발표는 설계 제안이며, 결과가 아니다.