## Slide 1
수치를 넣으면 VLM 채점이 좋아지는가,
아니면 나빠지는가
ARAT 두 항목 · 품질 기반 수치 선별의 효과
이재용 22000561 | 한동대학교 기계제어공학부
연구계획 발표 · 2026-09-28 · 설계 정본 v6.3
※ 모든 수치 = 계획값. 본평가 결과 아님 (실증 데이터 수집 전).

## Slide 2
01
이 연구는 무엇을 하는가
질문 · 개입 · 대상 · 결과 한 장 요약
SUMMARY
연구 질문
① 수치 주입 → 채점 개선? 악화?
② 품질 선별 → 악화 완화?
③ 대가 = 과잉 보류?
개입
같은 영상 · 같은 사람 · 같은 시행
바꾸는 것 = 수치의 양 · 품질
A1 없음 · A2 전체 · A3 선별 · R 무작위
대상 · 규모
뇌졸중 23명 (개발 3 + 본 20)
비장애인 22명 (개발 6 + 검증 16)
20명 × 2과제 × 3시행 = 120영상
독립 분석 단위 = 사람 20명
주 결과 3개 (Holm k=3)
PR-1 MAE(A2)−MAE(A1) 수치 주입
PR-2 MAE(A2)−MAE(A3) 게이팅
PR-3 MAE(R)−MAE(A3) 고유 가치
부호 + = 나쁜 방향
정본: outputs/research-plan-v6.md (v6.3, 2026-09-28)

## Slide 3
02
왜 필요한가 — 임상 평가 한계 + VLM 실패
두 문제의 동시 존재
BACKGROUND
문제 ① 임상 평가 한계
평가자 주관성 — 갈리는 항목 4/33
천장·바닥 — 바닥 38% · 천장 21%
긴 소요 시간
점수는 정확 · 수치는 오류 (손목 96 mm)
→ 점수로 안 보이는 보상 전략 존재
근거: Hernández 2019 · Kristersson 2019
Li 2022 · Padilla-Magaña 2022
문제 ② VLM 단독 채점 실패
Li 2026 — 비장애 20 + 뇌졸중 51
Qwen2.5-VL-72B · 영상 + 지침만
→ FMA 총점 = 중증도 무관 '평탄'
→ '무조건 1점' 기준선과 유사
정밀 운동 이해 부족
우리 VLM = Li 2026과 동일 모델
PMID 42406872 · PLOS Digit Health
핵심: 점수로는 안 보이고, 영상만으로는 못 잡는다 → '수치를 어떻게 넣을 것인가'가 남는다

## Slide 4
03
연구 질문 — '다' 줄까, '골라서' 줄까
정보를 더 주는 것이 항상 이롭지 않다는 근거에서 출발
QUESTION
한 문장 질문
수치를 주면 채점이 좋아지는가, 나빠지는가 —품질로 골라 주면 줄어드는가, 대가는 과잉 보류인가?
① 수치 주입 위험
Tang 2025 — 예시 3개 최적
4개에서 붕괴 (0.42)
→ 정보 ↑ = 모델 악화 가능
Li 2026은 영상만 = 미측정
② 품질 선별 필요
RGB-D — 가림·깊이 오류
틀린 수치 → 조용히 전파
→ 관측 가능성 Q로 선별
보류한 수치는 null 처리
③ 무작위 제외 비교
선별 이득 = '덜 봐서'?
같은 양 무작위 제거 R
→ 품질 규칙 고유 기여 분리
정보량 교란 통제
탐색적(보정 없음): A0 · A0-time · A4 · 오류주입(bias/burst) 기전 — 주 비교 아님

## Slide 5
04
실험 세팅 — 환경과 기록
피드백 반영 ①
SETUP
장비 · 저장
D455 1대 (단일 RGB-D)
RGB 1280×800 · depth 1280×720
실측 16.9 · 24.6 fps (dt 불규칙)
작업거리 0.65–0.85 m · 아래 30–45°
저장 L0→L3 · 원시 depth 필수
환경 · 대상 · 절차
테이블 75 · 의자 46(팔걸이 없음) · 선반 37 cm
뇌졸중 23(3+20) · 비장애인 22(6+16)
연습 2회 → 본 첫 3회 고정
T1 → 휴식 → T2 · 시행 즉시 채점
[ 사진 자리 ] 실험 세팅 전경
· 카메라(D455)+삼각대 위치 · 작업거리 0.65–0.85 m
· 테이블 75 cm + 선반 37 cm + 팔걸이 없는 의자
· 환측 손 + 블록/구슬/뚜껑이 함께 보이는 구도
· 측면 30–45° 시점 1장 + 위에서 본 배치 도면 1장
※ 이 칸에 사진/도면 넣기
ARAT 표준 물성·배치: Yozbatiran et al. 2008 (doi 10.1177/1545968307305353) · Lyle 1981 원형

## Slide 6
05
왜 이 2개 동작인가
피드백 반영 ② — '가장 어려운 것 하나면 되지 않나?'
RATIONALE
전제
ARAT 건너뛰기 규칙 = '가장 어려운 것 통과 → 아래 만점' —단, 하위검사(subtest) 내부 전용 (Lyle 1981)
① 규칙은 하위검사 내부 전용
Grasp·Grip·Pinch·Gross 각각 별도
"top marks for that subtest"
T1 = ARAT 3번 = Grasp
T2 = ARAT 12번 = Pinch
→ 다른 하위검사 = 중복 아님
② 위계 자체가 불완전
Koh 2006 (n=351) — 유일한 위계 위반
= pinch 항목
van der Lee 2002 — 15/19만 위계
소척도 구조 = 경험적 지지 없음
→ '하나면 나머지 자동' 불성립
③ 목적은 '총점 추정'이 아니다
Koh 2006 — ARAT 원점수 = 순서 정보만 제공
T2(구슬 · 엄지+검지 패드 강제) → K1 의미 성립 = 주 결과
T1(블록 · 파지 자유) → K1 의미 애매 = 참고용
→ 2개 = 난이도 커버리지가 아니라 '파지 구속(grasp constraint) 대비'
Koh 2006: PMID 17067971 · van der Lee 2002: Clin Rehabil 16(6):646-653 (doi 10.1191/0269215502cr534oa)

## Slide 7
06
두 과제의 물성과 배치
ARAT 표준 (Yozbatiran 2008)
TASKS
T2 · 주 결과 (ARAT 12번)
소척도 = Pinch
구슬 1.5 cm · 5.4 g
엄지 + 검지 '패드' 강제
하부 뚜껑 → 선반 상부 뚜껑
3점 = 5초 이내 + 패드
T1 · 참고 (ARAT 3번)
소척도 = Grasp
블록 5 cm · 55 g
opposition이면 파지 자유
테이블 → 선반 37 cm
3점 = 5초 이내 정상
[ 사진 자리 ] T1 · T2 물체와 배치
· 5 cm 블록(55 g) vs 구슬(1.5 cm, 5.4 g) 실물 비교
· 선반 37 cm 위 뚜껑에 구슬 놓는 장면
· 배치 도면: 물체 위치 · 뚜껑 2개 · 선반 높이
※ 이 칸에 사진/도면 넣기
채점 · 차이
0 못함 / 1 부분 / 2 완료 / 3 정상
무게 10배 · 크기 3.3배 차이
구슬(12번) = 두 번째 난이도군
핵심 = 37 cm 수직 들어올리기
→ 카메라 수직 시야 필요
합계 0–6점 = 임상점수 아님
출처: rgbd-grasp-vlm-protocol-analysis.md §0-1 (ARAT 19개 항목 물성표)

## Slide 8
07
VLM에 넣는 두 수치 — K1 · K2
계산은 원본 프레임(L1)에서만 · VLM 프레임에서 재계산 금지
FEATURES
K1 — 엄지–검지 표면점 거리 (mm)
MediaPipe 4번(엄지끝) · 8번(검지끝) 표면점 3D 거리
관찰 구간 P95 (95백분위수)
금지: PAp · 최대 벌림 · 관절 중심 거리
K2 — 손목 표면점 속도 (mm/s)
MediaPipe 0번(손목) 표면점 3D 속도 P95
dt = 장치/프레임 타임스탬프만 (벽시계 금지)
금지: 손가락 민첩성 · 신경 회복량
계산 6단계
① 5×5 depth 중앙값 · 유효 ≥50%
② 역투영 → 3D 좌표
③ 손-일관성 3D 거리 ∈ [60, 230] mm
④ K1 = 4–8번 거리 P95
⑤ K2 = 0번 속도 P95 · dt 하한
⑥ 검출 실패 = 하드 결측 (보간 금지)
[ 사진 자리 ] K1·K2 개념도
· MediaPipe 21점에 4·8번(빨강) · 0번(파랑) 표시
· K1 = 엄지–검지 거리 화살표 · K2 = 손목 속도 벡터
· 가림 시 랜드마크가 배경에 찍힌 '오염' vs 정상 예시
· ③ 손-일관성 검사 OFF면 K1 오염 110배 — 대비 그림
※ 이 칸에 사진/도면 넣기
P95는 '표면점 대리값' · 해부학적 관절 중심 거리 아님 (research-plan-v6.md §5)

## Slide 9
08
품질 선별 규칙 Q — '믿을 만한 수치인가'
카메라 1대로 정확도는 알 수 없다 → 관측 가능성을 잰다
QUALITY
규칙 5개 (본평가 전 동결)
Q1 깊이 유효 비율 — 개발 자료에서 확정
Q2 최장 연속 결측 — > 0.3초
Q3 유효 표본 수 — < 50
Q4 깊이 경계 혼합 — > 50%
Q5 손가락·손목 가림 — 2인 판정, > 50%
걸린 K1·K2 = null 보류 · 다른 유효 수치는 그대로
임계값은 치료사 점수 보지 않고 고정
[ 사진 자리 ] Q 판정 예시
· 정상 프레임 vs 가림 프레임 (RGB)
· depth 유효 마스크가 뚫린(결측) 예시
· 랜드마크가 물체 경계에 걸린 '경계 혼합' 예시
※ 이 칸에 사진/도면 넣기
R (무작위 제외) 조건 · 한계
R = A3와 '같은 수'를 품질 무관하게 무작위 제거 (지표별 매칭 · 시드 3개)
원래 불가능한 하드 결측 = 모든 조건 유지 (R에서도 복원 금지)
지표별 제외율 > 50% → 그 지표의 R 비교 제한
Q는 '교정된 mm 오차 확률'도, 환자의 중증도도 아니다 (research-plan-v6.md §5.2 · §12)

## Slide 10
09
실험 조건과 세 가지 비교
같은 영상·사람·시행에서 수치의 양과 품질만 변경
DESIGN
조건 | 이름 | VLM에 넣는 수치 | 비교 목적
A1 | 영상 기준 | K1·K2 미제공 | 영상만 기준선
A2 | 전체 제공 | 계산 가능 수치 전부 | A2 vs A1 → 수치 주입 (PR-1)
A3 | 품질 선별 | Q 통과 수치만 | A2 vs A3 → 게이팅 (PR-2)
R | 무작위 제외 | A3와 같은 수 무작위 | R vs A3 → 고유 가치 (PR-3)
1급 기술 결과 (검정 아님 · 반드시 보고)
보류율(A3) = Q가 버린 시행 비율
(보류율, MAE) Pareto 곡선 (Q1 sweep)
보조 모델 부호 일치 여부
→ 이득이 '좁은 구간'일 수 있음을 숨기지 않음
탐색적 (보정 없음 · CI·효과크기만)
A4 — 수치만 주고 RGB 제거
A0 · A0-time — 경량모형 · 시간 단서
오류 주입 bias 1u/3u · burst 3u (H5)
큰 오차(≥2점) 비율 · 설명 평가
동결: 모델 버전 · 프롬프트 · 프레임 추출 · Q 임계값 · R 배정 방식 — 본평가 전 고정

## Slide 11
10
고정 VLM과 입력 프레임
추가 학습 없이 동일 모델·동일 프롬프트 · 조건별 차이는 수치뿐
MODEL
주 모델 · 보조 모델
주 = Qwen2.5-VL-72B-Instruct
Li 2026과 동일 → 직접 비교
보조 = 부호 일치 확인 (검정 아님)
보조 체크포인트 미확정
출력 · 실패 처리
0-shot · greedy · 추가학습 없음
출력 = 0–3점 한 줄 + 근거 ≤2문장
실패 1회 재시도 · 실패 제거 안 함
손실 = 3 대체 → 실패포함 손실 + 성공률
[ 사진 자리 ] 프레임 샘플링 타임라인
· 타임라인: 0–5초 = 10 Hz (약 50프레임)
· 5초 이후 = 2 Hz · 전체 상한 64프레임
· 640×480 리사이즈 표시
· 실측 fps 16.9/24.6 → 10 Hz 목표가 ~8.5 Hz로 저하 (각주)
※ 이 칸에 사진/도면 넣기
프레임 규칙 (동결)
앞 5.0초 = 10 Hz 목표 (약 50프레임)
5초 초과분 = 2 Hz · 상한 64
해상도 640×480
사건 구간 사람이 고르지 않음
실제 fps로 인덱스 계산 (30 fps 가정 금지)
프롬프트 = 모든 조건 동일 템플릿 · 조건명을 프롬프트에 쓰지 않음

## Slide 12
11
분석 방법과 판정 기준
사람 단위 짝지은 비교 · 사람 단위 bootstrap
ANALYSIS
분석 설계
분석 단위 = 사람 20명 (반복 관측)
PR-1 = MAE(A2) − MAE(A1)
PR-2 = MAE(A2) − MAE(A3)
PR-3 = MAE(R) − MAE(A3)
bootstrap 10,000 · 95% CI · Holm k=3
부호 읽기 (양수 = )
PR-1 + → 전체 제공 악화
PR-2 + → 선별 제공 개선
PR-3 + → Q가 무작위보다 우수
유의성 하나로 결론 금지
CI 0 포함 = 방향 미확인 (동등 아님)
예상 패턴과 해석 (사전 등록)
A2 악화 · A3 개선 → 일부 수치 보류 가치
A3 > R → 품질 규칙 자체가 기여
A2·A3 비슷하게 개선 → 수치 주입 효과 · 선별 이득 작음
차이 작거나 불명확 → 효과크기·CI로 판단
보류율 ↑ + PR-2 유의 → 이득이 좁은 구간 (보류–정확도 절충)
보류율 ↑ + PR-2 비유의 → 과잉 보류가 대가만 남김
실패 출력 = 유효 MAE에서 제외 · '실패포함 손실(손실=3)' 별도 열 보고

## Slide 13
12
선행연구가 밝힌 것 vs 우리가 처음 재는 것
주장 = '처음 제안'이 아니라 '처음 측정'
EVIDENCE
VLM · 센서 채점
Li 2022 — 20명 · r=.981 · 손목 96 mm 오차
Li 2026 — 51명 · 영상만 → 총점 평탄
Tang 2025 — 특징 주입 · 3개 최적
ARAT 척도 구조
Koh 2006 — 유일 위계 위반 = pinch
van der Lee 2002 — 15/19만 위계
Rodgers 2022 — N=1425 · 단축 시도
이미 선행 (재주장 금지)
ARAT 손 운동학 측정 (Padilla-Magaña 2022)
RGB-D 자동채점 — 임상검증까지 완료
JSON·특징 주입 · 품질 게이트 → 라우팅
→ '새롭다'고 주장하지 않음
우리 자리 (빈칸)
Li 2026 = 영상만 → 수치 주입 미측정
게이팅 인과효과 · 대가 미측정
→ 기여 = 같은 영상·라벨에서 수치 집합만 바꾼 인과 비교
게이트→VLM 라우팅 · selective prediction은 이미 선행 → 재주장하지 않음

## Slide 14
13
한계와 다음 단계
정직하게 — 아직 실증 0건
LIMITS
한계 (현재)
실증 데이터 0건 (장애인 0명 · 프레임 0장)
u(수치 실제 오차) 미측정
n=20 → 큰 효과 방향만 (dz 0.66)
접촉 순간 랜드마크-물체 오류 = 기하 검출 불가
본평가 전 처리
파이프라인 D-15 정렬 (K1/K2 vs MGA·PV)
보조 모델 체크포인트 확정
컴퓨트 3,216회 출력 · 서빙 미설정
치구 135기록 · IRB
요약
질문 = 수치 주입 효과 + 품질 선별의 대가
두 항목 = 난이도가 아니라 '파지 구속 대비'
결론 없음 — 이 발표는 설계 제안이며 결과가 아니다